## Slide 1: Die WasserstraSSe Rhein
Bildquelle: Planet Wissen
Bildquelle: pixabay
Notes: Dieser Foliensatz enthält geographische und wirtschaftsgeographische Informationen zur Wasserstraße Rhein sowie Informationen zur Binnenschifffahrt im Allgemeinen.

## Slide 2: Wie man am besten mit diesem Lehrmaterial arbeitet
Power Point
Im folgenden PowerPoint Foliensatz wird das Thema „Die Wasserstraße Rhein“ präsentiert. In den zugehörigen Notizen sind die Seiten kurz beschrieben und die verwendeten Quellen für diese angeführt, welche für weiterführende Informationen genutzt werden können.
Links
Die für die Präsentation verwendeten Quellen sind im Lehrmittelpaket in einer Linksammlung zur Verfügung gestellt.
Videos
Zusätzlich sind auch Videos zur Verfügung gestellt, welche genutzt werden können. Diese sind ebenfalls im Lehrmittelpaket gesammelt in einer Video-Bibliothek zu finden. Außerdem ist in den Notizen der Präsentation angegeben, welches Video zu dieser Folie bzw. zu dem Thema passend ist.
Übungen
Um das durch die Power Point erlangte Wissen noch zu vertiefen bzw. den Lernenden die Möglichkeit zu bieten, ihr Wissen aktiv einzubringen, enthält das Lehrmittelpaket vier Übungen.

## Slide 3: Wer sind wir? – Die Kooperationspartner
Diese Präsentation ist Teil des Lehrmittelpaketes “Die Wasserstraße Rhein”, welches in Kooperation der Niederrheinischen IHK, der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort, der Lehrgangsreihe Quinwalo und REWWay, dem Kompetenzzentrum der Binnenschifffahrt am Logistikum Steyr, entstanden ist.
Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e. V.
Die Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort ist eine im europäischen Schifffahrtsverkehr einmalige Institution der Wirtschaft. Seit dem Jahr 1901 treten Reeder, Partikuliere, Verlader und Spediteure gemeinsam für die Vorteile und Stärkung des Systems Wasserstraße ein. Mehr Informationen zur Schifferbörse finden sich unter: www.schifferboerse.org
Niederrheinische Industrie und Handelskammer
Der Niederrheinische IHK Duisburg Wesel Kleve zu Duisburg ist für die Geschäftsführung und Verwaltung der Schifferbörse seit deren Gründung verantwortlich. Der Niederrheinische IHK vertritt die Interessen von rund 65.000 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen in Duisburg sowie den Kreisen Wesel und Kleve. Mehr Informationen zum IHK finden sich unter: www.ihk-niederrhein.de/
Quinwalo
Quinwalo (Qualification Inland Waterway Logistics) ist eine von der Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e. V. organisierte Lehrgangsreihe für Speditions- und Logistikkaufleute in Ausbildung. Mit dem Lehrgang verfolgt die Schifferbörse das Ziel, die Fach- und Führungskräfte von morgen für die Vorteile und Chancen der Binnenschifffahrt frühzeitig zu sensibilisieren. Mehr Informationen zu Quinwalo finden sich unter: www.schifferboerse.org/quinwalo/
Logistikum Steyr
Vom Urkern, dem Studiengang Internationales Logistik-Management, hat sich das Logistikum zu einer integrierten Bildungs- und Forschungseinheit entwickelt. Sowohl im Bildungssektor als auch in der Forschungscommunity ist das Logistikum ein etablierter Partner. Mehr Informationen zum Logistikum der FH OÖ Fakultät für Management Steyr finden sich unter: www.logistikum.at REWWay ist das Forschungs- und Kompetenzzentrum für die Binnenschifffahrt am Logistikum Steyr: www.rewway.at
Quelle: Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V., Niederrheinische IHK, Logistikum

## Slide 4: Warm-Up-Diskussion Der Rhein
Wer nutzt die Wasserstraße Rhein?
Durch welche Länder fließt der Rhein?
Bildquelle: pixabay
Welche Schiffe sind Teil der deutschen Binnenflotte?
Welche Vorteile hat der Transport mit dem Binnenschiff im Vergleich zu einem Transport mit dem LKW?
Notes: Die Fragen in der darüberlegenden Folie können als Aufwärmübung zum Thema „Die Wasserstraße Rhein“ verwendet werden. Das Ziel ist es, die Fragen mit den Studenten zu diskutieren. Die Fragen werden während der Präsentation beantwortet. Aufgrund dessen können die Fragen am Ende der Präsentation noch einmal diskutiert werden.
Diskussionsfragen (5-10 Minuten Diskussion):
Durch welche Länder fließt der Rhein?
Schweiz, Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Niederlande
Wer nutzt die Wasserstraße?
Häfen, Binnenschiffer, Reedereien, Partikuliere, Personenkreuzfahrtschiffe (Tourismus)
Welche Schiffe sind Teil der deutschen Binnenflotte?
Motorgüterschiffe trockene Ladung, Tankmotorschiffe, Schubleichter für trockene Ladung, Tankschubleichter, Schleppkähne für trockene Ladung, Tankschleppkähne, Bunkerboote, Schlepper, Schubboote
Tagesausflugsschiffe, Fahrgastbinnenschiffe
Welche Vorteile hat der Transport mit dem Binnenschiff im Vergleich zu einem Transport mit dem LKW?
Das Binnenschiff ist umweltfreundlicherer und sicherer, außerdem ist es besser geeignet für den Transport von großen Mengen und es verursacht geringere Kosten.

## Slide 5: Die Wasserstraße Rhein
Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Markt der Rheinschifffahrt
Grundlagen der Binnenschifffahrt
Häfen am Rhein
Praxisbeispiele am Rhein
Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft

## Slide 6: Einteilung und Schiffbarkeit Der Rhein - (Wirtschafts)geographie
Rheinhauptstrom mit seinen Zuflüssen sechs Abschnitte:
  Niederrhein
  Mittelrhein
  Oberrhein
  Hochrhein
  Alpenrhein/Bodensee
  Deltarhein
  Schiffbarkeit:
  von Rheinfelden bei Basel bis zur Nordsee bei Rotterdam
  schiffbare Länge: 884 km
  schiffbarer Rhein in Ober-, Mittel- und Niederrhein unterteilt
Bildquelle: wikipedia.org
Quelle: Vgl. Uehlinger, U., u. a. (2009), S. 199-245., Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
6
Notes: Der Rheinhauptstrom mit seinen Zuflüssen lässt sich in sechs Abschnitte einteilen: (1) Niederrhein, (2) Mittelrhein, (3) Oberrhein, (4) Hochrhein, (5) Alpenrhein und (6) Deltarhein.
Schiffbar ist der Rhein zwischen dem schweizerischen Ort Rheinfelden bei Basel und der Nordsee bei Rotterdam, die schiffbare Länge des Rheins beträgt somit 884 km. (Schiffbare Wasserwege sind Binnenwasserstraßen, deren Zustand einen regelmäßigen Verkehr mit Schiffen ermöglicht.)
Wegen des unterschiedlichen Gefälles wird der schiffbare Rhein in Ober- (Rheinfelden / Schweiz bis Mannheim / Deutschland ), Mittel- (Mannheim / Deutschland bis Köln / Deutschland) und Niederrhein (Köln / Deutschland bis deutsch-niederländische Grenze ) eingeteilt. Etwa 70 % aller deutschen Wasserstraßentransporte werden auf dem Niederrhein zwischen den Rheinmündungshäfen und den deutschen Binnenhäfen bewegt.
Passendes Video:
Quarks& Co: https://www.youtube.com/watch?v=R-N0zkWDukc
Quelle(n):
Uehlinger, Urs/ Arndt, Hartmut/ Wantzen, Karl M./ Leuven, Rob S. E. W.: Rivers of Europe. Chapter 6 The Rhine River Basin, 2009.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123694492000060
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.1311.
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

## Slide 7: Daten und Fakten Der Rhein - (Wirtschafts)geographie
Länge: 1.233 km
  schiffbare Länge: 884 km
durchfließt sechs Länder:
  Schweiz
  Österreich
  Liechtenstein
  Deutschland
  Frankreich
  Niederlande
330 Millionen Tonnen Güter pro Jahr
  dies entspricht dem Gewicht von 16.500.000 LKWs à 20 t
wichtigster Binnenhafen: Duisport
wichtigster Seehafen: Rotterdam
Quelle: diverse
Bildquelle: https://kanufahrer.de/flusse/rhein/
Notes: Der Rhein ist insgesamt circa 1.233 km lang, davon sind 884 km schiffbar, dabei durchfließt der Rhein sechs Länder: Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Seinen Ursprung hat der Rhein im Tomasee im Kanton Graubünden in der Schweiz. Jährlich werden am Rhein circa 330 Millionen Tonnen Güter transportiert. Der wichtigste Binnenhafen am Rhein ist der Duisport (DE) und der wichtigste Seehafen am Rhein ist der Hafen Rotterdam (NL).
Passendes Video:
Der Rhein von Koblenz bis zur Nordsee 2013: https://www.youtube.com/watch?v=28zbktu7JAo
Quelle(n):
https://www.inland-navigation.org/river/rhine/
https://www.wwinn.org/the-rhine
Viadonau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt. S.20-21.
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

## Slide 8: Hinterlandverbindung Der Rhein - (Wirtschafts)geographie
Verbindung zwischen größten Seehäfen Europas (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg) und dem Hinterland
  Hinterland = Einzugsgebiet eines Hafens, zum Beispiel Niederrhein
größter Seehafen des Rheinkorridors: Hafen Rotterdam
  2017 105.000 Binnenschiffe be- und entladen
  71% des gesamten Binnenschiffsverkehrs ins Hinterland gerichtet (29% gehen zum Seehafen hin)
  Anteil der Binnenschifffahrt am Hinterlandverkehr
    86% bei Trockengütern
    40% bei Flüssiggütern
    36% bei Containern
Hafen Hamburg
  Modal Split Anteil Binnenschiff am Hinterlandverkehr (gesamt) 11,5% (2016)
  Binnenschiff am Container-Hinterlandverkehr Anteil 2,1% (2016)
  Seegüterumschlag betrug 2016 138,2 Mio. Tonnen
Hinterlandverkehr am Rhein steigend: 2016 Zuwachs 1,9%
Quelle: diverse
Bildquelle: Observatory of European Inland Navigation
Notes: Der Rhein stellt eine Verbindung zwischen den größten Seehäfen Europas (Rotterdam, Antwerpen, Hamburg) und dem Hinterland dar. Das Hinterland ist das Einzugsgebiet eines Hafens, das könnte zum Beispiel der Niederrhein sein.
Der größte Seehafen des Rheinkorridors ist der Hafen Rotterdam, er ist außerdem der größte Seehafen Europas. 71% des gesamten Binnenschiffverkehrs im Hafen Rotterdam sind in das Hinterland gerichtet, 29% gehen zum Seehafen. Die Anteile der Binnenschifffahrt am Hinterlandverkehr betragen 86% bei Trockengütern, 40% bei Flüssiggütern und 36% bei Containern. Betrachtet man im Vergleich dazu den Hafen Constanța in Rumänien (der Hafen von Constanța ist der wichtigste Seehafen am Schwarzen Meer), was den Flussverkehr betrifft, nahm im Jahr 2017 der ankommende Verkehr aus dem Hinterland 43% ein, der ausgehende in Richtung Hinterland 57%. Im Hafen Hamburg betrug der Modal Split Anteil des Binnenschiffes am Hinterlandverkehr 2016 11,5%. Der Anteil des Binnenschiffs am Container-Hinterlandverkehr betrug 2,1%. Der Seegüterumschlag betrug 2016 138,2 Millionen Tonnen.
Der Hinterlandverkehr am Rhein ist steigend, 2016 betrug der Zuwachs des Hinterlandverkehrs am traditionellen Rhein 1,9%.
Passendes Video:
Super Hafen der Zukunft Fließband für große Pötte DOKU HD 2017: https://www.youtube.com/watch?v=3CWArZyIREI
Quelle(n):
http://www.inland-navigation.org/river/rhine/
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_en.pdf
https://www.inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2018/09/CNR_annual_report_DE_2018_BD.pdf
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 80.
Hafen Hamburg (2016): Der Hamburger Hafen Daten und Fakten.
Hafen Hamburg (2017): Jahrespressekonferenz 2017.

## Slide 9: Transportierte Güter am Rhein Der Rhein - (Wirtschafts)geographie
Quelle: Destatis, ZKR-Auswertung
Chart: Anteil beförderter Güter am Rhein (2017)
| Mineralölprodukte | Kohle | Erze und Schrott | Sand, Steine und Baustoffe | Container | Chemikalien | Sonstiges
Anteil beförderter Produkte am Rhein (2017) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.19
Notes: In der abgebildeten Grafik sind die Anteile der beförderten Güter am Rhein in Prozent für das Jahr 2017 dargestellt. Den größten Anteil machten sonstige Produkte aus, die Anteile aller anderen Produkte sind sehr gleichmäßig zwischen 11 und 16 Prozent verteilt. Den größten Anteil (abgesehen von den sonstigen Produkten) haben Mineralölprodukte, dicht gefolgt von Kohle sowie Erzen und Schrott.
Quelle(n):
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (2018): JAHRESBERICHT 2018 EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT MARKTBEOBACHTUNG, URL: https://www.inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2018/09/CNR_annual_report_DE_2018_BD.pdf [22.10.2018]

## Slide 10: Wasserstand Der Rhein - Wirtschafts(geographie)
Wasserstand = Pegelstand = Wasserhöhe an einem bestimmten Punkt im Bezugsprofil des Gewässers
  wird mit einem Pegel gemessen
  Pegel = Einrichtung zur Messung des Wasserstandes oberirdischer Gewässer
Wichtig: Pegel keine Aussage über tatsächliche Wassertiefe  untere Ende der Pegellatte, fällt nicht mit Flusssohle zusammen Aber: Schifffahrt orientiert sich an Richtpegeln (nächste Folie Richtpegel)
Fahrrinne = Bereich eines Binnengewässers, in dem die Erhaltung von Fahrwassertiefen und-breiten für die Schifffahrt angestrebt wird
Fahrwasser = der nach dem jeweiligen Wasserstand für die durchgehende Schifffahrt nutzbare Teil der Wasserstraße
Angaben zu den aktuellen Wasserständen finden sich unter: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=2&fs=RHEINGEBIET
Quelle: viadonau
Notes: Mit einem Pegel wird der Pegelstand gemessen, der der Wasserhöhe an einem bestimmten Punkt im Bezugsprofil des Gewässers, also dem Wasserstand, entspricht. Pegelstände werden in der Regel mehrmals täglich erfasst. Zu beachten ist, dass der jeweils an einem Pegel gemessene Wasserstand nichts über die tatsächliche Wassertiefe eines Flusses und somit auch nichts über die aktuelle Fahrwassertiefe aussagt, da der Pegelnullpunkt – das untere Ende einer Pegellatte bzw. die Höhenlage eines Pegels – nicht mit der Lage der Flusssohle (= Grund eines Flusses) zusammenfällt. Bei Flüssen ändern sich Strömungsverlauf und Flussbett viel zu häufig, um den Pegelnullpunkt eines Pegels ständig neu anzupassen.
Die Schifffahrt orientiert sich bei der Beurteilung der aktuell verfügbaren Fahrwassertiefe in der Fahrrinne an sogenannten Richtpegeln, die für bestimmte Streckenabschnitte der Wasserstraße relevant sind. Die Wasserstände an einem Richtpegel sind maßgebend für die mögliche Abladetiefe (= der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende Tiefgang des Schiffes in Ruhelage) von Schiffen, die Durchfahrtshöhe unter Brücken und Freileitungen sowie die Einschränkung oder Sperre der Schifffahrt bei Hochwasser.
Als Fahrrinne wird jener Bereich eines Binnengewässers bezeichnet, in dem für den Schiffsverkehr die Erhaltung bestimmter Fahrwassertiefen und -breiten angestrebt wird. Das Fahrwasser ist der nach dem jeweiligen Wasserstand für die durchgehende Schifffahrt nutzbare Teil der Wasserstraße.
Passendes Video:
Schleusenvorgang Übersicht: https://www.youtube.com/watch?v=RRIhiR-13Ok
Quelle(n):
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S.48ff, S.195ff.

## Slide 11: Richtpegel – Rhein Deutschland Der Rhein - Wirtschafts(geographie)
Strecke | Richtpegel für Berg- und Talfahrt | 
 | Marke I | Marke II
Basel - Schleusen Kembs | 7,00 | 8,20
Schleusen Iffezheim - Germersheim | 6,20 | 7,50
Germersheim - Mannheim - Rheinau | 6,20 | 7,30
Mannheim - Rheinau - Mannheim - Sandhofen | 6,50 | 7,60
Mannheim - Sandhofen - Gernsheim | 4,40 | 6,50
Gernsheim - Eltville | 4,75 | 6,30
Eltville - Lorch | 3,50 | 4,90
Lorch - Bad Salzig | 4,60 | 6,40
Bad Salzig - Engers | 4,70 | 6,50
Engers - Bad Breisig | 5,50 | 7,60
Bad Breisig - Mondorf | 4,90 | 6,80
Mondorf - Dormagen | 6,20 | 8,30
Dormagen - Krefeld | 7,10 | 8,80
Krefeld - Orsoy | 9,30 | 11,30
Orsoy - Rees | 8,70 | 10,60
Rees - Spycksche Fähre | 7,00 | 8,70
Quelle: Elwis
Marke I und Marke II = Hochwassermarken
Überschreitung  verschiedene Konsequenzen, z.B.
Marke I  Sprechfunkanalage
Marke II  keine schnellen Schiffe
Notes: In der Tabelle sind für die verschiedenen Streckenabschnitte Richtpegel angeführt, es ist jeweils eine Marke I und eine Marke II angegeben. Die Marke I und die Marke II sind Hochwassermarken, bei deren Erreichung verschiedene Konsequenzen in Kraft treten. Wird Marke I erreicht, dürfen zum Beispiel nur noch Schiffe, die mit einer Sprechfunkanlage ausgerüstet sind ihre Fahrt fortsetzen. Bei Überschreiten der Hochwassermarke II dürfen keine schnellen Schiffe mehr fahren.
Quelle(n):
Elwis:, URL: https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Binnenschifffahrtsrecht/RheinSchPV/Zweiter-Teil/Kapitel-10/--10-01/--10-01-node.html [09.01.2018]

## Slide 12: Rheinvertiefung – Abladeoptimierung Mittelrhein Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Bundesverkehrswegeplan 2030: Projekt „Abladeoptimierung Mittelrhein“ höchste Kategorie der neuen Projekte
höchste Kategorie  vordringlicher Bedarf, Engpassbeseitigung
Dezember 2016 in Kraft getretenes Bundeswasserstraßenausbaugesetz
  Bedarf für das Abladeoptimierungsprojekt am Mittelrhein per Gesetz verankert
Ziele:
  Verbesserung der wirtschaftlichen Befahrbarkeit des Streckenabschnittes: Mainz/Wiesbaden - St. Goar
  Verbesserung der örtlichen und überregionalen Sohlstabilität
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Duisburg-Rhein
  verantwortlich für das Projekt
  Voruntersuchungen  Auswirkungen verschiedener Ausführungsvarianten  Ergebnisse 2019 erwartet
  im Anschluss an Voruntersuchungen bevorzugte Ausführungsvariante ausgewählt
Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
Bildquelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
Bildquelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
Bildquelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein
Notes: Im Zuge des Bundesverkehrswegeplans wurde das Projekt „Abladeoptimierung Mittelrhein“ der höchsten Kategorie für neue Projekte, also der Kategorie „vordringlicher Bedarf – Engpassbeseitigung“, zugeordnet. Die höchste Kategorie bedeutet demnach, dass das Projekt im Vergleich zu Projekten niedrigerer Kategorien vordringlich zu behandeln ist und es der Beseitigung eines Engpasses dient. Im Dezember 2016 trat das Bundeswasserstraßenneubaugesetz in Kraft und damit wurde der Bedarf für das Abladeoptimierungsprojekt am Mittelrhein gesetzlich verankert. Ziel des Projektes ist eine Verbesserung der wirtschaftlichen Befahrbarkeit des Streckenabschnittes Mainz/Wiesbaden und St. Goar, gleichzeitig soll die örtliche und überregionale Sohlstabilität verbessert werden. Das Projekt wurde dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein zugewiesen, man hat bereits mit vertiefenden Voruntersuchungen begonnen. Untersucht werden die Auswirkungen verschiedener Ausführungsvarianten, welche es noch zu entwickeln gilt. Ergebnisse diese Untersuchungen werden im Jahr 2019 erwartet, daraufhin wird die bevorzugte Ausführungsvariante festgelegt. Auf Basis der möglichen Ausführungsvarianten soll eine „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung“ stattfinden. Dabei können BürgerInnen an einem Dialogprozess teilnehmen und sich einbringen, hierfür gilt es aber noch die Ergebnisse der Voruntersuchungen abzuwarten.
Quelle(n):
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein (2018): Abladeoptimierung Mittelrhein, online unter URL: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Bauprojekte/Abladeoptimierung_Mittelrhein/index.html [29.10.2018]

## Slide 13: Rheinvertiefung – Abladeoptimierung Mittelrhein Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Abladetiefe = der Tiefgang eines Schiffes in Ruhelage bei einer bestimmten Beladung
Was eine Vertiefung von + 30 cm bringt:
  derzeit kann 1 Binnenschiff  3.750 Tonnen befördern (Vergleich: 1 LKW befördert  20 Tonnen)
  durch eine Erhöhung der Abladetiefe um + 30 cm  ca. 150 Tonnen Ladung mehr pro Schiff möglich
  diese 150 Tonnen ersetzten 8 LKWS
  da jährlich ca. 100.000 Binnenschiffe die DE-NL Grenze bei Emmerich passieren  Erhöhung der Abladetiefe um + 30 cm 800.000 LKWs auf Wasserstraße verlagern
Quelle: via donau, Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V.
Notes: Unter einer Abladetiefe versteht man den Tiefgang eines Schiffes in Ruhelage bei einer bestimmten Beladung. Der Begriff Abladetiefe wird zum Verständnis der durch eine Vertiefung gewonnenen Vorteile erklärt.
Ein Binnenschiff transportiert im Durchschnitt 3.750 Tonnen, ein LKW transportiert hingegen durchschnittlich 20 Tonnen. Eine Vertiefung von 30 cm ermöglicht 30 cm mehr Abladetiefe, dadurch können ca. 150 Tonnen mehr auf jedes Binnenschiff geladen werden. Da circa 100.000 Binnenschiffe jährlich die Grenze bei Emmerich passieren können durch 30 cm mehr Abladetiefe 800.000 LKWs pro Jahr (= 66.500 pro Monat bzw. 2.192 pro Tag) auf die Wasserstraße verlagert werden.
In der Darstellung ist die heutige Fahrrinnenabmessung, also die Breite und die Tiefe der Fahrrinne, der einzelnen Rhein-Abschnitte ersichtlich. Die Abbildung beginnt in Basel und endet in Emmerich, es werden 694 km des Rheins dargestellt.
Quelle(n):
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S.194.
Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e.V.

## Slide 14: Rheinvertiefung zwischen Duisburg und Stürzelberg Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung am Rhein zwischen Duisburg und Stürzelberg
Lage:
  Bundesland: Nordrhein-Westfalen
  Fahrrinne zw. Duisburg und Stürzelberg
  von km 722,5 bis km 769
Maßnahme:
  Vergrößerung der Fahrrinnentiefe
  derzeit:
    zwischen Duisburg und Krefeld 2,8 m
    zwischen Krefeld und Köln 2,5 m
  zukünftig:
    zwischen Duisburg und Neuss 2,8 m
    zwischen Neuss und Stürzelberg 2,7 m
Auswirkungen: höhere Ladungen, geringerer Energieverbrauch
Quelle: Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
Bildquelle: Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
Notes: Das Projekt W27 Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung am Rhein zwischen Duisburg und Stürzelberg ist Teil des Bundesverkehrswegeplans 2030. Das Projekt wird im Bundesland Nordrhein-Westfalen durchgeführt, es bezieht sich auf die Fahrrinne zwischen Duisburg und Stürzelberg im Bereich von km 722,5 bis zu km 769. In der Abbildung ist der betroffene Abschnitt markiert.
Die umzusetzende Maßnahme ist eine Vergrößerung der Fahrinnentiefe. Derzeit beträgt die Fahrrinnentiefe zwischen Duisburg und Krefeld 2,8 m und zwischen Krefeld und Köln 2,5 m. Durch die Vergrößerung soll zwischen Duisburg und Neuss eine Fahrinnentiefe von 2,8 m und zwischen Neuss und Stürzelberg eine Fahrrinnentiefe von 2,7 m erreicht werden.
Eine Vergrößerung der Fahrrinnentiefe hat verschiedene Auswirkungen, zum Beispiel wird sich die durchschnittliche Ladung der beladenen Schiffe von 1.839 t auf 1.845 t erhöhen und der Energieverbrauch wird verringert.
Quelle(n):
http://www.bvwp-projekte.de/wasserstrasse/w27/w27.html#h1_uebersicht

## Slide 15: Vergleich: Rhein vs. Donau Rhein-Main-Donau-Korridor
Rhein
Donau
26 Mrd. tkm Transportleistung (2010)
43 Mio. t Transportvolumen (2010)
2.414 km schiffbare Länge
884 km schiffbare Länge
300 Mio. t Transportvolumen (2010)
90 Mrd. tkm Transportleistung (2010)
Donau ist 2,7 x länger
am Rhein werden 6,9 x mehr Güter transportiert
Transportleistung ist 3,5 x höher
Quelle: via donau, Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
Notes: Der schiffbare Teil des Rheins ist 884 km lang und verfügte 2010 über ein Transportvolumen von 300 Millionen Tonnen. Die Transportleistung betrug 2010 rund 90 Milliarden Tonnenkilometer. Demgegenüber beträgt die schiffbare Länge der Donau 2.414 km und verfügte im selben Zeitraum über ein Transportvolumen von 43 Millionen Tonnen und rund 26 Milliarden Tonnenkilometer Transportleistung.
Vergleicht man die Wasserstraße Donau mit dem Rhein so ist diese somit 2,7 mal Länger als der Rhein. Trotzdem wurden 2010 am Rhein 6,9 mal mehr Güter transportiert als auf der Donau. Die Transportleistung am Rhein war 2010 somit 3,5 mal Höher als auf der Donau. Allerdings zeichnen sich die Donauverkehre im Vergleich der Verkehrsleistung durch längere Distanzen aus. Die mittlere Transportweite auf der Donau beträgt demnach rund 600 km während die des Rheins nur rund 300 km beträgt.
Nähere Informationen zur Donau finden Sie unter www.rewway.at im Lehrmittelpaket „Die internationale Wasserstraße Donau“ oder auch in zahlreichen anderen Lehrmittelpaketen.
Quelle(n):
viadonau, “Handbuch der Donauschifffahrt”, (2013), S.22, 23, 59
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt

## Slide 16: Quiz Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Welche Abschnitte des Rheins sind schiffbar?
Hochrhein, Oberrhein
Niederrhein, Mittelrhein, Oberrhein
Niederrhein, Mittelrhein
alle
Bildquelle: wikipedia.org
Notes: Welche Abschnitte des Rheins sind schiffbar?
Niederrhein, Mittelrhein, Oberrhein

## Slide 17: Die Wasserstraße Rhein
Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Markt der Rheinschifffahrt
Grundlagen der Binnenschifffahrt
Häfen am Rhein
Praxisbeispiele am Rhein
Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft

## Slide 18: Verkehrsträger Grundlagen der Binnenschifffahrt
Verkehrsmittel: Fahrzeug zur Beförderung von Personen und Gütern (Bahn, Binnenschiff, LKW,…)
Verkehrsträger: Infrastruktur für den Einsatz von Verkehrsmitteln (Straße, Schiene, Wasserstraße,…)
Quelle: via donau, Linden W.
Notes: Ein Verkehrsträger bietet jene Infrastruktur, die für den Einsatz eines bestimmten Verkehrsmittels vorhanden sein muss. Ohne diese Infrastruktur kann kein Transport erfolgen. Die Verkehrsträger verlaufen an Land, auf Wasser und in der Luft. Zu den Landverkehren gehören der Straßen-, Schienen- und Rohrleitungsverkehr. In den Bereich der Wasserverkehre fallen die Binnen-, Hochsee- und Küstenschifffahrt. Die Luft umfasst den Verkehrsträger Flugverkehr.
Unter Binnenschifffahrt versteht man die kommerzielle Beförderung von Personen und Gütern auf Binnengewässern (Flüsse, Seen, Kanäle). Binnengewässer werden auch als Binnenwasserstraßen bezeichnet (Wasserstraßen sind häufig befahrene schiffbare Verkehrswege) und können in natürliche, zum Beispiel Flüsse und Seen, und künstliche, zum Beispiel Kanäle und kanalisierte Flüsse, Binnengewässer unterteilt werden.
Unter Verkehrsmittel (auch Transportmittel) versteht man die technischen Einrichtungen und Geräte, die der Beförderung von Personen und Gütern dienen. Verkehrsmittel im Güterverkehr sind z. B. das Binnenschiff, der LKW oder das Flugzeug.
Quelle(n):
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S.174.
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.219, S.1743.

## Slide 19: Verkehrsträgervergleich Grundlagen der Binnenschifffahrt
Transportkapazität
Spezifischer Energieverbrauch
Notes: Ein modernes Binnenschiff am Rhein kann bis zu 150 LKWs ersetzten, eine Steigerung des Gütertransportes auf den Wasserstraßen führt daher zu einer Verringerung von Staus, Lärmbelastung, Umweltverschmutzung und Unfällen auf der Straße.
Im Bezug auf den spezifischen Energieverbrauch kann die Binnenschifffahrt als der effektivste und somit umweltfreundlichste Verkehrsträger bezeichnet werden. Das Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie ein LKW.
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.8.
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S.18.

## Slide 20: Verkehrsträgervergleich Grundlagen der Binnenschifffahrt
Quelle: Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Chart: Unfallkosten in Cent/ 100 tkm
| Unfallkosten in Cent/ 100 tkm
Bahn | 6
Binnenschiff | 3.3
LKW | 42.9
Notes: In der abgebildeten Grafik sind die Unfallkosten in Cent pro 100 tkm, für die drei Verkehrsmittel Bahn, Binnenschiff und LKW angeführt. Die Maßeinheit tkm steht für Tonnenkilometer, ein Tonnenkilometer ist die Beförderung von 1 Tonne Güter über 1 km, Tonnenkilometer errechnen sich also aus der Versandentfernung und dem Gewicht der beförderten Güter.
Das Binnenschiff verursacht die geringsten Unfallkosten in Cent pro 100 tkm und der LKW am meisten.
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.9.
Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.1547.

## Slide 21: Verkehrsträgervergleich Grundlagen der Binnenschifffahrt
Chart: Lärmkosten in Cent/tkm
| Lärmkosten in Cent/tkm
Bahn | 0.84
Binnenschiff | 0
LKW | 0.79
Quelle: Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Notes: In der abgebildeten Grafik sind die Lärmkosten in Cent pro tkm für die drei Verkehrsmittel Bahn, Binnenschiff und LKW angeführt. Die Maßeinheit tkm steht für Tonnenkilometer, ein Tonnenkilometer ist die Beförderung von 1 Tonne Güter über 1 km, Tonnenkilometer errechnen sich also aus der Versandentfernung und dem Gewicht der beförderten Güter.
Das Binnenschiff schneidet in diesem Vergleich am besten ab, da es praktisch keine Lärmkosten verursacht. Die Bahn und der LKW liegen circa gleich auf.
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.9.
Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.1547.

## Slide 22: Verkehrsträgervergleich Grundlagen der Binnenschifffahrt
Chart: Primärenergieverbrauch bei Massenguttransporten in Megajoule/tkm
| Primärenergieverbrauch bei Massenguttransporten in Megajoule/tkm
Bahn | 0.43
Binnenschiff | 0.23
LKW | 0.92
Quelle: Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Notes: In der abgebildeten Grafik sind der Primärenergieverbrauch bei Massenguttransporten in Megajoule pro tkm für die drei Verkehrsmittel Bahn, Binnenschiff und LKW angeführt. Die Maßeinheit tkm steht für Tonnenkilometer, ein Tonnenkilometer ist die Beförderung von 1 Tonne Güter über 1 km, Tonnenkilometer errechnen sich also aus der Versandentfernung und dem Gewicht der beförderten Güter.
Hinsichtlich des Primärenergieverbrauchs bei Massenguttransporten verbraucht der LKW am meisten, gefolgt von der Bahn. Das Binnenschiff hat den geringsten Verbrauch und unterstreicht damit seine Umweltfreundlichkeit.
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.9.
Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.1547.

## Slide 23: Verkehrsträgervergleich Grundlagen der Binnenschifffahrt
Chart: Kosten durch Klimagase (CO2) in Cent/tkm bei Massenguttransporten
| Kosten durch Klimagase (CO2) in Cent/tkm bei Massenguttransporten
Bahn | 0.18
Binnenschiff | 0.12
LKW | 0.47
Quelle: Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Notes: In der abgebildeten Grafik die Kosten durch Klimagase (CO2) in Cent pro tkm bei Massenguttransporten für die drei Verkehrsmittel Bahn, Binnenschiff und LKW angeführt. Die Maßeinheit tkm steht für Tonnenkilometer, ein Tonnenkilometer ist die Beförderung von 1 Tonne Güter über 1 km, Tonnenkilometer errechnen sich also aus der Versandentfernung und dem Gewicht der beförderten Güter.
Der LKW verursacht die meisten Kosten durch Klimagase (CO2) in Cent/tkm bei Massenguttransporten, das Binnenschiff die wenigsten.
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.9.
Planco-Studie zum Verkehrsträgervergleich, 2007
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.1547.

## Slide 24: Verkehrsträgervergleich Grundlagen der Binnenschifffahrt
Chart: Verkehrsaufkommen in Deutschland (%-Anteile) 2017
| Bahn | Binnenschiff | LKW
Verkehrsaufkommen in Deutschland (%-Anteile) | 18.6 | 11.3 | 70.1
Chart: Verkehrsleistung in Deutschland (%-Anteile) 2017
| Bahn | Binnenschiff | LKW
Verkehrsleistung in Deutschland (%-Anteile) | 27 | 12.6 | 60.4
Quelle: Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.
Quelle: Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.
Notes: Unter Verkehrsaufkommen versteht man die in einem bestimmten Zeitraum und Gebiet zu befördernde oder beförderte Gütermenge.
Die Verkehrsleistung ist ein Maß im Verkehrswesen, das neben dem Gewicht des transportierten Gutes auch die Transportentfernung berücksichtigt, die verwendete Einheit ist Tonnenkilometer.
In Deutschland hat der LKW sowohl hinsichtlich des Verkehrsaufkommens als auch in Bezug auf die Verkehrsleistung den größten Prozentanteil, aber hinsichtlich der Verkehrsleistung ist der Anteil um ein wesentliches kleiner. Die Bahn und das Binnenschiff haben an der Verkehrsleistung einen größeren Anteil als am Verkehrsaufkommen, dies weist drauf hin, dass sie zwar weniger Güter transportieren, aber dafür weitere Transportstrecken zurücklegen.
Passendes Video:
Erklärvideo: Wie berechnen sich die Marktanteile der Verkehrsträger?: https://www.youtube.com/watch?v=beALgYph7gU
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.9.
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden. S.1647.
Via donau(2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S.202.

## Slide 25: Das Binnenschiff, die umweltfreundliche Transportalternative Grundlagen der Binnenschifffahrt
Charakteristika der Binnenschifffahrt
  Zuverlässigkeit
  Energieeffizienz
  enorme Kapazitäten
grüne Alternative zu Straßen- und Schienenverkehr hinsichtlich
  Energieverbrauch
    Energieverbrauch der Binnenschifffahrt in t/km macht nur 17% vom Energieverbrauch des Straßenverkehrs und nur 50% vom Schienenverkehr aus
  Lärmbelastung
befreit überlasteten Straßen
besonders für den Transport von Massengütern und Gefahrengütern geeignet  hohe Sicherheit!
Quelle: Europäische Kommission
Bildquelle: pixabay
Notes: Das Binnenschiff zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und enorme, freie Kapazitäten aus. Wie auf der vorigen Folie bereits kurz angesprochen wurde, ist es die grüne Alternative zu LKW und Zug. Wenn man den Energieverbrauch in t/km vergleicht, verbraucht das Binnenschiff nur 17% von dem, was der LKW verbraucht und um die Hälfte weniger als der Zug. Außerdem verursacht das Binnenschiff weniger Lärm und befreit die überlasteten Straßen und trägt damit zur Stauverminderung bei. Die hohe Sicherheit die das Binnenschiff bietet, macht es zum perfekten Verkehrsmittel für den Transport von Gefahrengütern.
Passendes Video:
Das CDNI feiert sein 20-jähriges Bestehen … in Bildern! ENTDECKEN SIE SEINEN ANIMATIONSFILM: https://www.youtube.com/watch?v=uG4ZXxdibq8
Quelle(n):
Europäische Kommission: Inland Waterways. Online: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland_en [17.09.2018]

## Slide 26: Der Beruf des Binnenschiffers Grundlagen der Binnenschifffahrt
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Voraussetzungen, Interessen, Neigungen:
  Verantwortungsbewusstsein
  sorgfältiges Arbeiten
  Teamgeist, Gemeinschaftssinn
  handwerkliches Geschick
  technisches Interesse
  mathematische Kenntnisse
  von Vorteil: Fremdsprachenkenntnisse
Inhalte und Tätigkeiten
  steuern von Schiffen
  be- und entladen des Schiffes
  Wartung und Instandhaltung
Arbeitgeber: Betriebe der Binnenschifffahrt, Hafenbetriebe und –behörden
Informationen zu Ausbildungsplätzen in der Nähe finden sich unter: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/profession/1093/view.html
Quelle: IHK
Bildquelle: IHK
Bildquelle: IHK
Bildquelle: TERRITORY EMBRACE GmbH
Notes: Die Ausbildung zum/zur BinnenschifferIn dauert 3 Jahre. Als BinnenschifferIn muss man mit großen Ladungen umgehen, dass erfordert Verantwortungsbewusstsein und sorgfältiges Arbeiten. Des Weiteren sind Teamgeist und ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn essenziell. Außerdem braucht man als BinnenschifferIn handwerkliches Geschick und technisches Interesse. Fremdsprachenkenntnisse sind bei Fahrten im Ausland von Vorteil. Für das Berechnen von Treibstoffmengen und Be- und Entladezeiten benötigt man mathematische Kenntnisse.
Inhaltlich ist der Beruf des/der Binnenschiffers/Binnenschifferin sehr vielfältig. Man steuert Schiffe auf Binnengewässern, man ist für das Be- und Entladen des Schiffes verantwortlich, außerdem ist man für die Instandhaltung und Wartung zuständig. Das Arbeitsgebiet eines/einer Binnenschiffers/Binnenschifferin umfasst alle Bereiche des Schiffes, außerdem ist man sowohl im In- als auch im Ausland tätig. Die Arbeitgeber für BinnenschifferInnen sind vor allem Betriebe der Binnenschifffahrt sowie Hafenbetriebe und –behörden.
Die Abbildung zeigt die durchschnittlichen Bruttogehälter von Binnenschiffer Lehrlingen. Im ersten Lehrjahr beträgt der Verdienst durchschnittlich 860 € brutto, im zweiten Lehrjahr sind es schon 980 € brutto und im dritten Lehrjahr verdient man durchschnittlich 1.100 €.
Passende Videos:
Binnenschiffer – Ausbildung – Beruf: https://www.youtube.com/watch?v=VJwW8pjoY4A
Arbeitsplatz Rhein | Made in Germany: https://www.youtube.com/watch?v=_FKbc-_K7AY
Quelle(n):
IHK Lehrstellenbörse: Binnenschiffer/-in, URL: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/profession/1093/view.html [22.10.2018]

## Slide 27: Wie lebt man auf einem Schiff? Grundlagen der Binnenschifffahrt
Bildquelle: Björn Bosch
Bildquelle: Björn Bosch
Notes: In dieser und den folgenden Folien wird anhand von Bildern gezeigt, wie man sich das Leben am Schiff vorstellen kann, wie sehen die Wohn- und Schlafräume aus, etc.
Die Bilder sind von der MS Michaela, welche auf dieser Folie im Ganzen abgebildet ist um einen ersten Eindruck zu vermitteln.

## Slide 28: Wie lebt man auf einem Schiff? Grundlagen der Binnenschifffahrt
Bildquelle: Björn Bosch
Bildquelle: Björn Bosch
Notes: Im linken Bild ist die Verladung der Autos der Schiffsbesatzung zu sehen, die Autos werden mitgenommen um sie bei Zwischenstopps verwenden zu können. Wenn zum Beispiel in einem Hafen Halt gemacht wird um das Schiff zu be- oder entladen, kann die Besatzung auch an Land gehen um zum Beispiel Lebensmittel zu kaufen, dazu werden dann die mitgebrachten Autos verwendet.
Auch Haustiere können an Board leben, da ihnen ausreichend Platz zur Verfügung steht und regelmäßige bzw. tägliche Landgänge möglich sind.

## Slide 29: Wie lebt man auf einem Schiff? - Matrosenwohnung Grundlagen der Binnenschifffahrt
Bildquelle: Björn Bosch
Bildquelle: Björn Bosch
Bildquelle: Björn Bosch
Notes: Eine Schiffsbesatzung hat verschiedene Mitglieder, deren Leben an Board sich aufgrund ihrer Aufgaben und Ausbildung unterscheidet.
Die Bilder dieser Folie zeigen die Wohnung eines Matrosen am Bord der MS Michaela. Im linken Bild ist das Schlafzimmer zu sehen, das Bild in der Mitte zeigt die Küche und den Essbereich und das rechte Bild zeigt das Wohnzimmer welches an den Essbereich anschließt.

## Slide 30: Wie lebt man auf einem Schiff? - Schifferwohnung Grundlagen der Binnenschifffahrt
Bildquelle: Björn Bosch
Bildquelle: Björn Bosch
Notes: Eine Schiffsbesatzung hat verschiedene Mitglieder, deren Leben an Board sich aufgrund ihrer Aufgaben und Ausbildung unterscheidet.
Die Bilder dieser Folie zeigen die Wohnung des Schiffers an Bord der MS Michaela, das linke Bild zeigt das Badezimmer und das rechte Bild zeigt die offene und geräumige Küche. Auf der nächsten Folie sind der Essbereich und das Wohnzimmer, welche an die Küche anschließen zu sehen.

## Slide 31: Wie lebt man auf einem Schiff? - Schifferwohnung Grundlagen der Binnenschifffahrt
Bildquelle: Björn Bosch
Bildquelle: Björn Bosch
Notes: Eine Schiffsbesatzung hat verschiedene Mitglieder, deren Leben an Board sich aufgrund ihrer Aufgaben und Ausbildung unterscheidet.
Die Bilder dieser Folie zeigen die Wohnung des Schiffers an Bord der MS Michaela, das linke Bild zeigt den Essbereich, welcher sich neben der Küche (vorhergehende Folie) befindet. Gegenüber vom Essbereich und der Küche befindet sich das Wohnzimmer, welches im rechten Bild zu sehen ist.

## Slide 32: Arbeitsbedingungen in der Rheinschifffahrt Grundlagen der Binnenschifffahrt
Abkommen über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer
  regelt zum Beispiel:
    Nachtruhe
    Arbeitszeit im Hafen und an den Lösch- und Ladestellen
    wöchentliche Ruhezeit
    Sonderzulagen
Anzahl der Beschäftigten in der gesamten Binnenschifffahrt in Deutschland 2016
  Fahrendes Personal: 5.250
  Landpersonal: 1.665
Bruttoeinstiegsgehalt BinnenschifferIn: 2.200-2.500 €
Quelle: Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V, TERRITORY EMBRACE GmbH.
Chart: Gehaltsvergleich - Bruttoeinkommen
| BinnenschifferIn | KapitänIn
Minimum | 2000 | 3000
Maximum | 2500 | 3800
Quelle: TERRITORY EMBRACE GmbH
Notes: Die Arbeitsbedingungen am Rhein sind unter anderem im Abkommen über die Arbeitsbedingungen der Rheinschiffer geregelt. Dieses Abkommen regelt beispielsweise die Nachtruhe, die Arbeitszeit im Hafen und an den Lösch- und Ladestellen, außerdem die wöchentliche Ruhezeit und Sonderzulagen.
In Deutschland waren 2016 insgesamt 6.915 Menschen beschäftigt, davon waren 5.250 Teil des fahrenden Personals und 1.665 waren Teil des Landpersonals. In der Grafik ist ein Gehaltsvergleich zwischen BinnenschifferInnen und KapitänInnen abgebildet, für beide Berufe wurde das Minimum und das Maximum angegeben. Das Bruttoeinstiegsgehalt von BinnenschifferInnen beträgt zwischen 2.200 und 2.500 €.
Quelle(n):
https://www.ausbildung.de/berufe/binnenschiffer/gehalt/
https://www.ccr-zkr.org/files/activites/AccordConditionsTravailBatRhenans_de.pdf
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.5.

## Slide 33: Quiz Grundlagen der Binnenschifffahrt
Wie viele LKWs kann ein modernes Binnenschiff durchschnittlich ersetzen?
80
180
280
Bildquelle: http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/svt/svt08/mcintyre/inhalt05.htm
Notes: Wie viele LKWs kann ein modernes Binnenschiff durchschnittlich ersetzen?
280

## Slide 34: Die Wasserstraße Rhein
Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Markt der Rheinschifffahrt
Grundlagen der Binnenschifffahrt
Häfen am Rhein
Praxisbeispiele am Rhein
Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft

## Slide 35: Häfen Häfen am Rhein
Was sind eigentlich Häfen?
    Umschlagstelle für Güter
    mindestens ein Hafenbecken (ansonsten Stromhafen)
    Verbindung zu anderen Verkehrsträgern
Was bedeutet Umschlag?
    Wechsel von Gütern von einem Transportmittel auf ein anderes innerhalb einer Transportkette
    z.B. Verladung vom LKW auf das Binnenschiff
Quelle: viadonau
Quelle: viadonau
Notes: Was sind eigentlich Häfen?
Ein Hafen ist eine Umschlagsstelle für Güter, die mindestens ein Hafenbecken hat. Ein Hafen verbindet die verschiedenen Verkehrsträger (Straße, Schiene, Binnenwasserstraße) miteinander.
Umschlagsstellen ohne Hafenbecken werden als Umschlagsländen oder als Stromhäfen bezeichnet.
Was bedeutet Umschlag?
Der Begriff „Umschlag“ bedeutet, das Güter innerhalb einer Transportkette von einem Transportmittel auf ein anderes wechseln. Dies kann zum Beispiel die Verladung vom LKW auf das Binnenschiff sein. Häfen sind geeignete Umschlagsstellen für den Güterumschlag von und auf das Binnenschiff.
Quelle(n):
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt S.78.
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt S.202.

## Slide 36: Duisport Häfen am Rhein
Niederrhein: 1.271.889 EinwohnerInnen (2016)
  davon in Duisburg: 499.845 EinwohnerInnen (2016)
Hafengesellschaft, im Hafen ansässigen Unternehmen und Logistikfirmen der Region > 45.000 Beschäftigte
größter europäischer Binnenhafen
2017 Gesamtumschlag 68,3 Mio. t
8 Containerterminals
  Kapazität 5 Mio. TEU
  jährlicher Containerumschlag: 4,1 Millionen TEU (2017)
Modal Split = beschreibt die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel
Chart: 
| Binnenschifffahrt | Schienenverkehr | Straßenverkehr
Modal Split | 0.42 | 0.2 | 0.38
Quelle: Destatis und Hafen Duisburg
Quelle: diverse
Notes: Der Niederrhein hat über 1,2 Millionen EinwohnerInnen, davon leben fast 500.000 Menschen in Duisburg.
Die Hafengesellschaft des Duisports, sowie die im Hafen ansässigen Unternehmen und Logistikfirmen haben zusammen über 45.000 MitarbeiterInnen. Der Duisport ist der größte Binnenhafen Europas und führende Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa. 2017 betrug der Gesamtumschlag im Duisport 68,3 Millionen Tonnen. In den 8 Containerterminals des Duisports wurden 2017 4,1 Millionen TEU umgeschlagen, die Terminals haben eine Kapazität von 5 Millionen TEU.
In der Grafik ist der Modal Split des Duisports zu sehen, die Binnenschifffahrt hat einen Anteil von 42%. Ein Modal Split beschreibt die Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel.
TEU steht für Twenty-Foot Equivalent Unit und ist eine statistische Hilfsgröße gemäß 20-Fuß-ISO-Container zur Beschreibung von Verkehrsströmen oder –kapazitäten.
Passendes Video.
Imagefilm der duisport-Gruppe (german): https://www.youtube.com/watch?v=9sF_Sx2CVqA
Quelle(n):
https://www.duisport.de/dienstleistungen/logistische-dienstleistungen.html
https://www.duisport.de/unternehmen/ueber-uns.html
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf , S.55.
http://presse.duisport.de/media/files/598485c058f9d-duisport_gb_2016_de.pdf
Betz G. (2011) Das Ruhrgebiet – europäische Stadt im Werden? Strukturwandel und Governance durch die Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010. In: Frey O., Koch F. (Hrgb.) Die Zukunft der Europäischen Stadt. VS Verlag für Sozialwissenschaften. S.326.
Via donau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt, S.199ff.
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (2018): DER NIEDERRHEIN IN ZAHLEN 2017/2018, S.4.

## Slide 37: Duisport Häfen am Rhein
ca. 1.400 ha Industrie- und Logistikfläche
  im Vergleich der Hafen Hamburg: Hafennutzungsgebiet 2015 6.347 ha
ca. 2 Millionen m² überdachte Lagerfläche
trimodale Drehscheibe
150 Millionen VerbraucherInnen innerhalb von 8 Stunden per LKW
Spezialisierung auf Stahlindustrie
Die neue Seidenstraße – transkontinentale Verbindungen
  Verbindung per Schiene mit Wirtschaftsstandorten in Asien
  wöchentlich kommen ca. 35 Güterzüge an
  schneller als das Schiff
  günstiger als Luftfracht
Chart: Anteil von Gütern am Binnenschiffverkehr im Hafen Duisburg (% basierend auf Tonnen – Zahlen von 2016)
| Eisenerze, Metalle und Kohle | Flüssiggüter | Sonstige Güter
Verkauf | 0.81 | 0.07 | 0.12
Quelle: Destatis, Statistik Österreich, Donaukommission
Quelle: diverse
Notes: Die Industrie- und Logistikfläche des Duisports beträgt ca. 14 Millionen m², zusätzlich stehen ca. 2 Millionen m² überdachte Lagerfläche zur Verfügung. Der Duisport ist eine trimodale Drehscheibe. 20.000 Schiffe verbinden Duisport jährlich mit über 100 europäischen Häfen und mehr als 20.000 Züge vernetzen Duisport jährlich mit über 80 direkten Zielen in Europa und Asien. Vom Duisport ausgehend können 150 Millionen VerbraucherInnen innerhalb von 8 Stunden per LKW erreicht werden. Der Duisport ist auf die Stahlindustrie spezialisiert, wie auch in der Grafik erkennbar ist, da 2016 Eisenerze, Metalle und Kohle 81% des Binnenschiffverkehrs ausmachten.
Im Vergleich zum Duisport hat der Hafen Hamburg 6.347 Hektar Hafennutzungsgebiet. Wöchentlich passieren mehr als 1.300 Züge den Hafen Hamburg.
Die neue Seidenstraße stellt transkontinentale Verbindungen zwischen dem Duisport und Asien dar. Wöchentlich kommen ca. 35 Güterzüge aus Asien im Duisport an, die geladenen Produkte werden entweder zu den Seehäfen oder zu den Nachbarstaaten weitertransportiert. Die Verbindung über die neue Seidenstraße ist schneller als das Schiff und gleichzeitig günstiger als der Transport via Luftfracht.
Quelle(n):
Hafen Hamburg (2016): Der Hamburger Hafen Daten und Fakten.
https://www.duisport.de/dienstleistungen/logistische-dienstleistungen.html
https://www.duisport.de/unternehmen/ueber-uns.html
https://www.duisport.de/kompetenzen/logistische-dienstleistungen/chinaverkehr/
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf , S.71/72.
https://www.duisport.de/kompetenzen/industrieflaechen-logisitkimmobilien/

## Slide 38: LogPort Häfen am Rhein
Grundidee LogPort: Industriebrachen neu zu nutzen, die Flächen zu sanieren und als multimodale Logistikzentren zu etablieren
Duisburger Hafen AG
LogPort I
  Inbetriebnahme: 1998
  Ort: Duisburg-Rheinhausen
LogPort II 2006 in Betrieb genommen
LogPort III 2013 in Betrieb genommen
LogPort IV 2014 in Betrieb genommen
LogPort V geplante Inbetriebnahme: 2021, 25 Hektar geplant
LogPort VI geplante Inbetriebnahme: 2020, 40 Hektar geplant
Quelle: Duisburger Hafengesellschaft AG
Bildquelle: Duisburger Hafengesellschaft AG
LogPort I
Notes: Das LogPort-Konzept gehört zum Duisport und wird von der Duisburger Hafen AG umgesetzt und entwickelt. Die Grundidee der LogPorts ist es Industriebrachen zu nutzen, die Flächen zu sanieren und als multimodale Logistikzentren zu etablieren. Der LogPort I wurde 1998 in Betrieb genommen, er befindet sich in Duisburg-Rheinhausen und umfasst eine Fläche von 265 Hektar. Die LogPorts II-IV wurden in den darauffolgenden Jahren in Betrieb genommen. Der LogPort II befindet sich in Duisburg-Wannheim, der LogPort III befindet sich in Duisburg-Hohenbudberg und der LogPOrt IV befindet sich in Kamp-Lintfort.
Es sind derzeit zwei weitere LogPorts geplant, der LogPort V ist für Oberhausen geplant und soll eine Fläche von 25 Hektar umfassen. Er soll 2021 in Betrieb genommen werden. Der LogPort VI soll 2020 mit 40 einer Fläche von 40 Hektar in Betrieb genommen werden und wird sich in Duisburg-Walsum befinden.
Quelle(n):
https://www.duisport.de/unternehmen/logport.html [06.08.2018]
https://www.duisport.de/kompetenzen/industrieflaechen-logisitkimmobilien/das-logport-konzept-logport/ [22.10.2018]

## Slide 39: DeltaPort Häfen am Rhein
Hafenverbund in Wesel/Voerde am Niederrhein
Gründung: 2012
drei Häfen:
  Hafen Emmelsum (gemeinsam mit dem Terminal in Emmerich vermarktet)
  Rhein-Lippe-Hafen
  Stadthafen Wesel
jährliche Umschlagleistung: 3,5 Mio. Tonnen Güter
Umschlagmöglichkeiten für:
  Schüttgüter
  Stückgüter
  Flüssiggüter
  Schwergüter
  Container
Trimodalität  Rheinstrom, Autobahnanschlüsse, Bahnanbindungen
Stadthafen Wesel
Rhein-Lippe-Hafen
Hafen Emmelsum
Quelle: DeltaPort GmbH & Co. KG
Bildquelle: DeltaPort GmbH & Co. KG
Bildquelle: DeltaPort GmbH & Co. KG
Bildquelle: DeltaPort GmbH & Co. KG
Notes: Der DeltaPort ist ein Hafenverbund in Wesel/Voerde am Niederrhein und wurde 2012 gegründet. Er setzt sich aus drei Häfen zusammen: dem Hafen Emmelsum, Rhein-Lippe-hafen und der Stadthafen Wesel. Der DeltaPort hat eine jährliche Umschlagsleistung von 3,5 Millionen Tonnen Gütern und bietet Umschlagmöglichkeiten für diverse Güterarten zum Beispiel Schüttgüter, Stückgüter, Flüssiggüter, etc.
Der DeltaPort liegt direkt am Rheinstrom, Autobahnanschlüsse sind in unmittelbarer Nähe und der Stadthafen Wesel sowie der Hafen Emmelsum haben eigene Bahnanbindungen, der Hafen Rhein-Lippe nutzt die Bahninfrastruktur des Hafens Emmelsum mit. Die somit gebotene Trimodalität bietet eine Grundlage für die Gestaltung von Supply Chains.
Die Terminals Emmelsum und Emmerich werden gemeinsam vermarktet, allerdings befindet sich der Hauptstandort der 2017 gegründeten Contargo Rhein-Waal-Lippe GmbH in Emmerich.
Quelle(n):
https://www.deltaport.de/ [22.10.2018]

## Slide 40: Quiz Häfen am Rhein
Welcher ist der größte Binnenhafen am Rhein?
Hafen Rotterdam c) Duisport
Hafen Antwerpen d) Hafen Paris
Bildquelle: https://www.duisport.de/unternehmen/
Notes: Welcher ist der größte Binnenhafen am Rhein?
Duisport

## Slide 41: Die Wasserstraße Rhein
Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Markt der Rheinschifffahrt
Grundlagen der Binnenschifffahrt
Häfen am Rhein
Praxisbeispiele am Rhein
Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft

## Slide 42: Markt der Rheinschifffahrt
Rhein = wichtigster europäischer Fluss hinsichtlich transportierter Gütermenge  2/3 der europäischen Beförderungsmengen in der Binnenschifffahrt wurden am Rhein transportiert
am traditionellen Rhein 2016 40 Mrd. tkm  traditioneller Rhein: der Rhein zwischen Basel und der deutsch-niederländischen Grenze
ca. 330 Mio. Tonnen Güter werden jährlich am Rhein transportiert
Quelle: diverse
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
jährliche Menge beförderter Güter auf dem traditionellen Rhein (Gesamtmenge in Mio. Tonnen) | 199 | 206 | 210 | 208 | 170 | 196 | 186 | 188 | 192 | 192 | 185 | 186 | 186
Quelle: Destatis, ZKR
Notes: Hinsichtlich der transportierten Gütermenge ist der Rhein der wichtigste europäische Fluss, da zwei Drittel der europäischen Beförderungsmenge in der Binnenschifffahrt am Rhein transportiert werden. Am traditionellen Rhein (dem Rhein zwischen Basel und der deutsch-niederländischen Grenze) betrug die Verkehrsleistung 2016 40 Mrd. tkm. Jährlich werden circa 330 Millionen Tonnen Güter am Rhein transportiert, wobei die mittlere Transportentfernung 300 km beträgt.
Quelle(n):
http://www.inland-navigation.org/river/rhine/
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_en.pdf
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf
https://www.wwinn.org/the-rhine

## Slide 43: Markt der Rheinschifffahrt
boomende, neue Märkte:
  Container
  High & Heavy Güter
  Chemikalien
Kohle, Mineralölprodukte, Erze, Schrott sowie Sand, Steine und Baustoffe ergeben zusammen 58% der 2017 beförderten Gütermenge am Rhein
Quelle: diverse
Quelle: Destatis, ZKR-Auswertung
Chart: Anteil beförderter Güter am Rhein (2017)
| Mineralölprodukte | Kohle | Erze und Schrott | Sand, Steine und Baustoffe | Container | Chemikalien | Sonstiges
Anteil beförderter Produkte am Rhein (2017) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.19
Notes: Boomende, neue Märkte für die Rheinschifffahrt sind Container, High& Heavy Güter sowie Chemikalien. Im Jahr 2017 machten Kohle, Mineralölprodukte, Erze und Schrott sowie Sand, Steine und Baustoffe gemeinsam 58% der beförderten Gütermenge aus.
In der Gütergruppe High & Heavy werden jene Güter zusammengefasst, die schwer und überdimensional sind.
Die positive Entwicklung des Containerverkehrs am Rhein lässt sich auf die Erholung des Welthandels und auf die Modernisierung der Strukturen, die den Verkehr sowie das Be- und Entladen erleichtern, zurückführen.
Binnenschiffe sind dank ihrer Abmessungen und der verfügbaren Infrastruktur bestens für den Transport von High & Heavy Gütern geeignet.
Durch ihre Massenleistungsfähigkeit sind Binnenschiffe bestens für den Transport von petrochemischen Produkten geeignet. Durch den Aufbau von Lagern für Massengut und der Anwendung des kombinierten Verkehrs entstehen Möglichkeiten um Binnenschiffe in die Logistikketten der chemischen Industrie einzubauen.
Quelle(n):
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf
https://www.wwinn.org/the-rhine
Via donau (2013), Handbuch der Donauschifffahrt S.22., S.196., S.155.
http://www.inland-navigation.org/river/rhine/ (Kreisdiagramm)
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (2018): JAHRESBERICHT 2018 EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT MARKTBEOBACHTUNG, URL: https://www.inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2018/09/CNR_annual_report_DE_2018_BD.pdf [22.10.2018]

## Slide 44: Containertransport Markt der Rheinschifffahrt
Containerverkehr im Rheingebiet
  Infrastrukturen im Rheingebiet
  Verbindung zu den Häfen Rotterdam und Antwerpen
Containertransport  besonderes Merkmal am Rhein
Containerverkehr 16% (2017) der gesamten Verkehrsleistung am traditionellen Rhein
2017: > 2 Mio. t Container auf traditionellen Rhein befördert  + 6% im Vergleich zu 2016
Deutschland: 40,3% (2017) der Containerverkehrsleistung in der Binnenschifffahrt in der Europäischen Union
seit dem Jahr 2000 ist der Containerverkehr am traditionellen Rhein um 84% gestiegen
Der Containerverkehr nimmt weiter zu!
Bildquelle: pixabay
Quelle: Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
Notes: Der intensive Containerverkehr im Rheingebiet lässt sich auf die Infrastrukturen im Rheingebiet sowie die Verbindungen zu den Häfen Rotterdam und Amsterdam zurückführen. Das Vorkommen des Containertransports ist ein besonderes Merkmal am Rhein und in den Rheinstaaten, wo er die höchsten Wachstumsraten von allen Gütersegmenten aufweist. 2017 war der Anteil des Containerverkehrs an der gesamten Verkehrsleistung am traditionellen Rhein 16%. Der traditionelle Rhein ist jener Abschnitt des Rheins, der sich zwischen Basel und der deutsch-niederländischen Grenze befindet. 2017 wurden mehr als 2 Millionen Tonnen Container am traditionellen Rhein befördert, dies stellt ein Plus von 6% im Vergleich zu 2016 dar. Der Anteil Deutschlands an der Containerverkehrsleistung in der Binnenschifffahrt in der Europäischen Union betrug 2017 40,3%, nur die Niederlande hatten einen höheren Anteil mit 45%. Seit dem Jahr 2000 ist der Containerverkehr am traditionellen Rhein um 84% gestiegen.
Quelle(n):
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (2018): JAHRESBERICHT 2018 EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT MARKTBEOBACHTUNG, URL: https://www.inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2018/09/CNR_annual_report_DE_2018_BD.pdf [22.10.2018]

## Slide 45: Tourismus Markt der Rheinschifffahrt
Tourismus hat eine bedeutende Rolle im Rheinland
Deutschland: Fahrgastbeförderung  19% Umsatzanteil (2015) am Gesamtumsatz der Binnenschifffahrt
deutsche Fahrgastschifffahrt Umsatzwachstum +5,4% (2016) im Vergleich zum Vorjahr
Vorteile des Rheins:
  Rhein bietet mehrere unterschiedliche Reisewege  attraktiv für TouristInnen, die mehrmals an dasselbe Ziel reisen!
  geografische Lage
  Wasserstand ist für Kreuzfahrtschiffe selten zu niedrig
  Schleusen befinden sich nur am Oberrhein
Quelle: Zentralkommission für die Rheinschifffahrt
Bildquelle: https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/phoenix-flusskreuzfahrt-rhein-und-main-donau-kanal
Notes: Die Fahrgastbeförderung hat einen Umsatzanteil von 19% am Gesamtumsatz der Binnenschifffahrt in Deutschland, die deutsche Fahrgastschifffahrt konnte 2016 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von 5,4% verzeichnen. Ein Vorteil des Rheins ist seine geografische Nähe zu internationalen Flughäfen, da so die Anreise für Fahrgäste aus dem Ausland leichter möglich ist. Der Rhein ist auch sehr attraktiv für Wiederholer, hierbei handelt es sich um Touristen, die mehrmals an dasselbe Ziel reisen, da er mehrere verschiedene Reisewege bietet. Ein weiterer Vorteil des Rheins ist sein Wasserstand, welcher selten zu niedrig ist für Kreuzfahrtschiffe, außerdem befinden sich nur am Oberrhein Schleusen.
All diese Daten und Fakten belegen, dass der Tourismus eine bedeutende Rolle im Rheinland hat.
Quelle(n):
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf , S.81.
https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_de.pdf , S.121-122.

## Slide 46: Exkurs: Deutsche Binnenflotte Markt der Rheinschifffahrt
Quelle: Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.
Chart: 
| Motorgüterschiffe für trockene Ladung | Tankmotorschiffe | Schubleichter für trockene Ladung | Tankuschubleichter | Tankschleppkähne | Bunkerboote | Schlepper | Schubboote | Schleppkähne für trockene Ladung
Deutsche Binnenflotte 2017 | 782 | 375 | 719 | 38 | 6 | 70 | 117 | 297 | 37
Notes: Im oben abgebildeten Kreisdiagramm finden sich die absoluten Zahlen zu den einzelnen Schiffstypen der deutschen Binnenflotte im Jahr 2017.
Quelle(n):
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018, S.9.

## Slide 47: Exkurs: Deutsche Binnenflotte Markt der Rheinschifffahrt
Quelle: ZKR-Auswertung basierend auf Daten der nationalen Verwaltungen
Chart: 
| Niederlande | Deutschland | Belgien | Frankreich | Schweiz | Luxemburg
Gesamtstruktur der Flotte in den Rheinstaaten (Anzahl der Trockengüter-, Tank- und Schub- und Schleppschiffe) nach Nationalität | 5058 | 2419 | 1260 | 984 | 79 | 34
Notes: Im oben abgebildeten Kreisdiagramm ist die Gesamtstruktur der Flotte in den Rheinstaaten (Anzahl der Trockengüter-, Tank und Schub- und Schleppschiffe) nach Nationalität dargestellt. Die Niederlande haben den größten Anteil an der Flotte, Deutschland liegt auf Platz zwei.
Quelle(n):
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (2018): JAHRESBERICHT 2018 EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT MARKTBEOBACHTUNG, URL: https://www.inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2018/09/CNR_annual_report_DE_2018_BD.pdf [22.10.2018]

## Slide 48: Motorgüterschiffe Markt der Rheinschifffahrt
oftmals auch als „Selbstfahrer“ bezeichnet
besitzt einen Motor und einen Laderaum
Motorgüterschiffe in Verwendung für trockene Ladung  häufigstes Schiff der deutschen Binnenflotte
Unterteilung in:
  Trockengüter-,
  Tank-,
  Container-,
  RoRo-Schiffe
Quelle: viadonau
Motorgüterschiffe oder Schubleichter für den Transport rollender Güter z.B. Sattelanhänger
Notes: Motorgüterschiffe werden auch als „Selbstfahrer“ bezeichnet, da sie im Gegensatz zu Schubleichtern über einen eigenen Motor verfügen, sie sind ebenfalls mit einem Laderaum ausgestattet. In der deutschen Binnenflotte sind Motorgüterschiffe für trockene Ladungen die häufigsten Schiffe. Motogüterschiffe können nach der Güterart, die sie transportieren eingeteilt werden, also in Trockengüter-, Tank-, Container- und RoRo-Schiffe.
Roll-on-Roll-off ist das Auf- oder Abladen eines Kraftfahrzeuges oder eines Eisenbahnwaggons oder Ähnlichem auf ein oder von einem Binnenschiff. Dabei werden die eigenen Räder verwendet oder es werden andere Räder untergestellt. Eine RoRo-Rampe ist eine Anlage in einem Hafen zur Roll-on-Roll-off Be- oder Entladung. Ein RoRo-Schiff ist ein Motorgüterschiff oder ein Schubleichter, der für den Transport rollender Güter wie zum Beispiel Pkws eingesetzt wird. Die rollenden Güter werden über eine Rampe be- und entladen.
Quelle(n):
Viadonau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt. S.102., S.200.

## Slide 49: Schubverbände Markt der Rheinschifffahrt
Schubverbände = Schubschiff (Motorschiff) + Schubleichter
Schubleichter für trockene Ladung  zweit häufigstes Schiff der deutschen Binnenflotte
antriebslos
Schubleichter mit schiebender Schiffseinheit verbunden
statt Schubschiff Motorgüterschiff  Koppelverband
Quelle: viadonau
Bildquelle: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/schifffahrt/index.html
Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=BYCnrG6cI2M
Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Schubboot
Notes: Schubverbände bestehen aus einem Schubschiff (Motorschiff, welches schiebt) und mehreren Schubleichtern, welche antriebslos sind und mit dem Schubschiff verbunden werden. Wenn statt einem Motoschiff ein Motorgüterschiff zum Schieben eingesetzt wird spricht man von einem Koppelverband.
Quelle(n):
Viadonau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt. S.102.

## Slide 50: Beispiel multimodaler Transport von Bioweizen Markt der Rheinschifffahrt
Verkehrsmittel | Binnenschiff, LKW, Bahn
Art des Transportprozesses | gebrochener multimodaler Verkehr
Güter | Bioweizen (= Schüttgut)
Verwendetes Verkehrsmittel je Streckenabschnitt: Ungarn – Wien Wien – Basel Basel – Zürich | LKW Binnenschiff  über Donau bzw. Rhein Zug
Verladung auf das Binnenschiff | Schwenkrohr
Entladung | Greiferkran
Bildquelle: Hafen Wien, Bioprodukte Pinczker GmbH
Quelle: viadonau
Notes: Das Unternehmen Bioprodukte Pinczker GmbH produziert diverse Bioprodukte, unter anderem Bioweizen. Bei diesem handelt es sich um ein sogenanntes Schüttgut. Dieser Weizen wird von Ungarn bis nach Zürich transportiert, wobei es sich um einen gebrochenen multimodalen Verkehr handelt bei dem die Verkehrsmittel Binnenschiff, LKW und Bahn eingesetzt werden. Von Ungarn bis nach Wien wird der Bioweizen mit dem LKW transportiert, von Wien bis nach Basel erfolgt der Transport mit dem Binnenschiff über die Donau bzw. über den Rhein. Anschließend wird der Bioweizen mit dem Zug von Basel nach Zürich transportiert. Die Verladung des Bioweizens vom LKW auf das Binnenschiff erfolgt mittels eines Schwenkrohrs, die Entladung wird unter Verwendung eines Greiferkrans durchgeführt.
Quelle(n):
Viadonau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt. S.181-182.

## Slide 51: Quiz Markt der Rheinschifffahrt
Welches Gut wurde 2017 am meisten über den Rhein befördert?
Personen c) Mineralölprodukte
Container d) High& Heavy
Bildquelle: http://www.simfisch.de/angeln-am-rhein/
Bildquelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Rhein_bei_Bad_Honnef,_Siebengebirge,_aus_Süden_gesehen.jpg
Bildquelle: Kessler-Medien, Saarbrücken
Notes: Von welchem Gut wurde 2017 am Rhein am meisten befördert?
Mineralölprodukte

## Slide 52: Die Wasserstraße Rhein
Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Markt der Rheinschifffahrt
Grundlagen der Binnenschifffahrt
Häfen am Rhein
Praxisbeispiele am Rhein
Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft

## Slide 53: Contargo Neuss GmbH Praxisbeispiele
transportiertes Gut | raffinierter Zucker in Säcken (auf Paletten) oder lose in Linerbags
Quelle | Terminal in Neuss
Ziel | mehrere Produktionsstätten
Vorlauf, Nachlauf | Leercontainer ex. Containerdepot der Contargo in Neuss, beladene Container dann per Barge oder Rail zum Seehafen
Zwischenlagerungen | kurzzeitig, transportbedingte Zwischenlagerung am Terminal der Contargo hier in Neuss
verwendete Umschlags-einrichtungen | Reachstacker Kräne
Häufigkeit | bis zu 20 Container/ Tag
Quelle: Contargo Neuss GmbH
Bildquelle: Contargo Neuss GmbH
Reachstacker
Notes: Die Contargo Neuss GmbH transportiert unter anderem in Deutschland produzierten und raffinierten Zucker in Säcken (auf Paletten) oder lose in Linerbags. Der Zucker wird zu mehreren Produktionsstätten im Umkreis von bis zu 50 Kilometern um das Terminal in Neuss transportiert. Der Vorlauf der Leercontainer erfolgt von einem externen Containerdepot der Contargo in Neuss, die beladenen Container werden dann per Barge oder Schiene zum Seehafen gebracht. Es kommt zu einer kurzzeitigen transportbedingten Zwischenlagerung am Terminal der Contargo in Neuss. Zum Umschlagen der Leercontainer auf den Lkw wird ein KALMAR Reachstacker verwendet, zum Umschlagen der Vollcontainer auf das Binnenschiff oder die Bahn werden KÜNZ Kräne eingesetzt. Auf diese Art und Weise werden bis zu 20 Container am Tag versendet.
Quelle(n):
Contargo Neuss GmbH

## Slide 54: Evonik AG Praxisbeispiele
Evonik AG nutzt Rhein für
  Rohstoffversorgung
  Versand von chemischen Produkten
transportiertes Gut: Rohstoff Propen
verschiedene Quellen in Europa z.B. Raffinerien
Zulieferung zum Hafen: Binnenschiff, Pipelines, Eisenbahnkesselwagenzüge
Zwischenlagerung: verschiedene Flüssiggas-Kugeltanks
Umschlagseinrichtungen: dreh- und schwenkbare Rohrleitungssysteme mit Drehgelenken und bordeigenen Pumpen
mehrere hunderttausend Tonnen Propen/ Jahr
Quelle Evonik GmbH
Notes: Evonik AG nutzt den Rhein für seine Rohstoffversorgung sowie den Versand von Chemischen Produkten. Aus verschiedenen Quellen in Europa (Raffinerien, Rohöl-Cracker) wird Propen in drei verschiedenen Qualitäten in den Hafenbetrieben des Chemieparks übernommen. Die Zulieferung erfolgt per Binnenschiff, Pipelines und Eisenbahnkesselwagenzügen. Die hereinkommenden Mengen werden in die verschiedenen Flüssiggas-Kugeltanks übernommen und aus diesen kontinuierlich per Pumpen in die drei Standort-Netze eingespeist.
Der Umschlag aus den Binnenschiffen erfolgt an Steigern mit Marineladern. Das sind dreh- und schwenkbare Rohrleitungssysteme mit Drehgelenken, die sich aufgrund der Konstruktion an die Schiffsbewegungen, Änderungen der Abladetiefe während des Umschlags und die Wasserstandsänderungen anpassen können.
Die Schiffe werden mit ihrem Rohrleitungssystem an das Mundstück des Marineladers angeschlossen und parallel mit einem Sicherungskabel gesichert. Das zu entladende Gut, im beschriebenen Fall das Propen, wird mit bordeigenen Pumpen aus den verschiedenen Ladetanks eingespeist und gelangt vom Schiff durch den Marinelader und kilometerlange Rohrleitungen in den durchgeschalteten Kugeltank.
In Summe werden auf diese Weise mehrere hunderttausend Tonnen Propen pro Jahr gehandhabt.
Quelle(n):
Evonik AG

## Slide 55: Reederei Deymann Praxisbeispiele
ausschließlich Transport per Binnenschiff
Lade-, und Löschstellen z.B. Containerterminals, Tanklager  vom Kunden festgelegt
keine Vor- und Nachläufe
transportierte Güter z.B. Schrott, Baustahl, diverse flüssige Güter
Container-schifffahrt
Tankschifffahrt
Trocken-schifffahrt
Quelle Reederei Deymann
Notes: Die Reederei Deymann konzentriert sich ausschließlich auf den Transport per Binnenschiff, dies sowohl bei den Trockengütern, Flüssiggütern und Containern. Diese Güter werden an einer Ladestelle an Bord angenommen und bringen diese zu einer Löschstelle. Lade- und Löschstellen sind z.B. Containerterminals, Tanklager. Die Lade- und Löschstellen werden von den KundInnen des Unternehmens aufgegeben. Die Reederei Deymann führt keine Vor- und Nachläufe durch.
Containerschifffahrt:
Die Containerschiffe fahren im wöchentlichen Rhythmus von den ARA-Häfen (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) den Rhein zu Berg und laden/löschen an den unterschiedlichen Stationen entlang des Rhein.
Trockenschifffahrt:
Die Trockengüterschiffe fahren z.B. von Rotterdam mit Schrott nach Kehl, laden dort Baustahl für den Duisburger Raum um dann in wieder in Rotterdam Schrott für Kehl zu laden.
Tankschifffahrt:
Die Tankschiffe fahren keinen Liniendienst. Unterschiedlichste flüssige Güter werden in der Regel in den ARA-Häfen aufgeladen und zu den verschiedenen Löschstellen transportiert.
Quelle(n):
Reederei Deymann

## Slide 56: Haeger & Schmidt Praxisbeispiele
transportiertes Gut | Weine
Transportbehälter | 20‘ Tankcontainer ODER 20‘ Standardcontainer
Quelle | Übersee (Südafrika, Chile, USA, Australien, Neuseeland) und Spanien
Ziel | Abfüllbetriebe an der Mosel
Vorlauf, Nachlauf | Nachlauf: LKW, ca. 50-100 km
Zwischenlagerungen | Andernach
verwendete Umschlags-einrichtungen | Portalkran, Reachstacker
Häufigkeit | 1.000 Container/Jahr
Bildquelle: Haeger& Schmidt Logistics
Quelle Haeger& Schmidt Logistics
Notes: Hager& Schmidt Logistics führt Transporte von Import Weinen durch. Das Transportgut sind Weine aus Übersee (Südafrika, Chile, USA, Australien, Neuseeland) und Spanien. Die Weine werden entweder in 20‘ Tankcontainern oder in 20‘ Standardcontainer, welche mit sogenannten Flexibags (=Weinschlauch) ausgerüstet sind, transportiert. Die Container werden in den Seehäfen Antwerpen und Rotterdam mit Seeschiffen angeliefert und auf Binnenschiffe bzw. Züge zum Containerterminal in Andernach gebracht. Abhängig vom Verkehrsmittel dauert dieser Transport ca. 1-4 Tage. Das Terminal Andernach ist mit Liniendiensten an die zuvor genannten Seehäfen angebunden. Im Terminal Andernach werden die Container mit einem Portalkran entladen und auf dem Terminalgelände bis zur Auslieferung an die KundInnen zwischengelagert. Die Auslieferungen mit dem LKW sind zeitgetaktet. Per Reachstacker werden die auszuliefernden Container auf ein Containerchassis geladen und dann per LKW zum Zielort transportiert. Die Zielorte bzw. Entladestellen sind verschiedene Abfüllbetriebe an der Mosel. Dort wird der Wein in Flaschen abgefüllt, normalerweise für den deutschen Discountermarkt. Der Nachlauf, die mit dem LKW zu fahrende Strecke, beträgt ca. 50-100 km. Durch den kombinierten Transport (Hauptlauf: Schiff oder Bahn, Nachlauf: LKW) können mehrere hundert Kilometer Straßentransport auf umweltfreundliche Verkehrsträger verlagert und somit eingespart werden. Die CO2-Einsparung gegenüber dem reinen Straßentarnsport beträgt ca. 30-35%. Nach der Entladung werden die Container in das Leerdepot der jeweiligen Reederei bzw. des Containereigners gebracht. Meistens handelt es sich hierbei um das Containerterminal in Andernach, es gibt aber auch Fälle wo es sich um ein anderes Containerdepot handelt. Tankcontainer müssen in ein spezielles Depot gebracht werden, wo eine Reinigung durchgeführt wird. Aus den Standardcontainern müssen die Flexibags/ Wein-Transportschläuche entfernt und entsorgt werden, danach können die Container ins Leerdepot zurückgebracht werden und können anschließend für Transporte von Waren aller Art genutzt werden. Diese Transporte finden regelmäßig statt, wobei die Menge saisonal variiert. Jährlich werden mehr als 1.000 Container befördert.
Die Abbildung zeigt die Anbindung von Rotterdam und Antwerpen nach Andernach, es gibt sowohl eine Anbindung mittels Binnenschiff als auch mittels Bahn.
Quelle(n):
Haeger& Schmidt Logistics

## Slide 57: DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG Praxisbeispiel
Steinkohle
transportiertes Gut: Steinkohle
Quelle: Seehäfen Amsterdam und Rotterdam
Ziel: Fernwärmekraftwerk am Main, vorderen Main zwischen Frankfurt und Aschaffenburg
Flotte mehr als 100 Binnenschiffe
reiner Binnenschifftransport
fester Terminplan
Umschlagseinrichtungen: Fließband, Greifer
jährlich September - März
Dünger
transportiertes Gut: Dünger
Quelle: Produzent in Krefeld
Ziel: Empfänger im Ruhrgebiet
Verkehrsmittel: Binnenschiffe
Transportstrecke: Rhein  Wesel-Datteln-Kanal  Marl
Umschlagseinrichtungen: Greifer
Silo  Kipp-LKWs
Quelle DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG
Notes: Diese Folie enthält zwei Praxisbeispiele der DTG (Deutsche Transportgenossenschaft Binnenschifffahrt eG).
Das erste Beispiel beschreibt den Transport von Steinkohle zu einem Fernwärmekraftwerk am Main. Dieser Transport wird seit 40 Jahren durchgeführt. Die Kohle wird mit der eigenen Flotte (mehr als 100 Binnenschiffe) von den Seehäfen Amsterdam und Rotterdam über den Rhein in den vorderen Main zwischen Frankfurt und Aschaffenburg transportiert. Es handelt sich um einen reinen Binnenschifftransport, welcher nach einem festen Terminplan durchgeführt wird. Abhängig vom Wasserstand des Rheins werden bis zu 20 Binnenschiffe eingesetzt. Die Schiffe werden über ein Fließband oder mit dem Greifer beladen, die Entladung erfolgt mittels Greifer. Die Transporte werden jedes Jahr zwischen September und März, in der „Heizperiode“, durchgeführt.
Das zweite Beispiel behandelt den Transport von Dünger. Die Binnenschiffe werden direkt beim Produzenten in Krefeld mit Düngemittel beladen, Ziel ist ein Empfänger im Ruhrgebiet. Die Binnenschiffe transportieren das Düngemittel über den Rhein in den Wesel-Datteln-Kanal bis nach Marl. In Marl werden die Binnenschiffe mittels Greifer entladen, der Dünger wird über ein Silo auf Kipp-LKWs geladen und zum Lager des Empfängers gebracht. Diese Transporte werden das ganze Jahr durchgeführt.
Quelle(n): DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG

## Slide 58: Rhenus Port Logistics GmbH & Co. KG Praxisbeispiel
transportiertes Gut | Edelstahl-Bleche und Coils
Quelle | Mittelmeer
Ziel | Nordeuropäischer Raum
Vorlauf, Nachlauf | Nachlauf: LKW
Zwischenlagerungen | Hallenlager in Duisburg
verwendete Umschlags-einrichtungen | Hallendeckenkräne Gabelstapler
Häufigkeit | 5.000 - 8.000 t / Monat
Bildquelle: Rhenus Port Logistics GmbH & Co. KG
Quelle: Rhenus Port Logistics GmbH & Co KG
Notes: Das Beispiel der Rhenus Port Logistics GmbH & Co KG bezieht sich auf Transporte einer im Mittelmeerraum gelegenen Metallfabrik in den nordeuropäischen Raum. Es werden Edelstahl-Bleche und Coils von der direkt am Wasser gelegenen Fabrik in den nordeuropäischen Raum transportiert. Es werden monatlich zwischen 5.000 und 8.000 Tonnen transportiert. Eine Zwischenlagerung erfolgt im Hallenlager in Duisburg.
Der Kunde transportiert die Ware selbst zum Hafen, wo die Seeschiffe beladen werden. Vom Hafen wird die Ware zum Duisport transportiert. Es werden Küstenmotorschiffe eingesetzt und die Ware wird im direkten Verkehr zum Duisport gebracht. Die verwendeten Schiffe sind sowohl fluss- als auch seetauglich, dazu ist eine spezielle Flotte notwendig.
Bei Niedrigwasser transportieren Küstenmotorschiffe die Ware bis zum Seehafen Rotterdam, dort wird die Ware auf Binnenschiffe umgeschlagen und zum Duisport weiter transportiert.
In Duisburg werden die Schiffe gelöscht und die Ware wird eingelagert. Die Einlagerung und Sortierung in ein Hallenlager in Duisburg erfolgt mittels Hallendeckenkränen. Diese werden zur Entladung der Schiffe verwendet.
Die Zustellung an die EndkundInnen erfolgt auf Abruf per LKW. Die LKW werden mittels Gabelstapler beladen und an KundInnen in Deutschland und den anliegenden Staaten zugestellt.
Die Abbildung zeigt die Transportstrecke aus dem Mittelmeerraum zum Duisport und von dort ausgehend nach Deutschland und in die angrenzenden Staaten.
Quelle(n):
Rhenus Port Logistics GmbH & Co. KG

## Slide 59: Ford-Werke GmbH Praxisbeispiele
transportiertes Gut: Ford Fiesta
Quelle: Hafen im Ford-Werk Köln-Niehl
Ziel: Vlissingen (NL), Antwerpen (BE)  7o Länder weltweit
zwischen Seehäfen und Hafen im Ford-Werk vier Schiffe im ständigen Wechsel
Beladungsdauer: mind. 1 Tag
Fahrdauer zu den Seehäfen: 24 h, Rückfahrt: 36 h
keine Zwischenlagerungen
Quelle: Ford-Werke GmbH
Notes: Die Ford-Werke GmbH produziert in ihrem Werk in Köln-Niehl pro Jahr etwa 300.000 Ford Fiesta, davon werden etwa 45 Prozent mit dem Schiff transportiert. Einzelteile für die Produktion werden nicht verschifft. Vom Hafen im Ford-Werk Köln-Niehl werden die Fahrzeuge nach Vlissingen in den Niederlanden und nach Antwerpen in Belgien transportiert. Von den Seehäfen werden die Fiesta-Modelle in rund 70 Länder weltweit verschifft. Zwischen den Seehäfen und den Hafen von Ford fahren vier Schiffe im ständigen Wechsel. Das größte dieser Schiffe hat eine Kapazität von ca. 350 Fahrzeugen. Wie viele Fahrzeuge verladefertig sind und wie viele Schiffe gerade im Hafen vor Anker liegen entscheidet wie lange die Schiffe bei Ford liegen. Im Normalfall liegen zwei Schiffe parallel. Die Beladung dauert mindestens einen Tag und die Fahrt zu den Seehäfen dauert ebenfalls einen Tag (24 h). Die Rückfahrt rheinaufwärts dauert 36 Stunden. Es gibt keine Zwischenlagerungen, da fertige Fahrzeuge transportiert werden.
Quelle:
Ford-Werke GmbH

## Slide 60: Duisburger Hafen AG Praxisbeispiel
transportiertes Gut | Autoteile
Quelle | Duisburg
Ziel | Antwerpen Bestimmungshafen: Shanghai China
Vorlauf, Nachlauf | Vorlauf: Container kommt aus dem Leerdepot Leercontainer zum Kunden Nachlauf: Leercontainer vom Duisburger Hafen zum Kunden
verwendete Umschlags-einrichtungen | Reachstacker, Portalkran, Terminalzugmaschine, Containerchassi
Häufigkeit | einmal wöchentlich
Bildquelle: https://www.langsamreisen.de/fileadmin/user_upload/routen-regionen/fr3/fr3-123_freighter-voyage.jpg
Quelle: Duisburger Hafen AG
Notes: Die Duisburger Hafen AG transportiert Autoteile von Duisburg nach Antwerpen, der finale Bestimmungshafen der Teile ist der Hafen Shanghai in China. Der Transport erfolgt einmal wöchentlich mit dem Binnenschiff. Die Abfahrt ist immer dienstags und die Ankunft ist donnerstags.
Im Vorlauf kommen die Container aus dem Leerdepot und werden per LKW oder Binnenschiff zum Kunden angeliefert. Im Nachlauf werden die Leercontainer vom Duisburger Hafen zum Kunden gebracht und die beladenen Container wiederum vom Kunden zum Duisburger Hafen. Die beladenen Container werden dann vom Duisburger Hafen mit dem Binnenschiff nach Antwerpen gebracht. Von dort werden sie anschließend mit dem Seeschiff nach Shanghai gebracht.
Für das Umschlagen der Güter werden Reachstacker, Portalkräne und Terminalzugmaschinen verwendet. Auch Containerchassis werden eingesetzt.
Quelle:
Duisburger Hafen AG

## Slide 61: Thyssenkrupp Steel Europe Praxisbeispiel
transportiertes Gut | Rohstoffe z.B. Erz, Pellets, Koks, Kohle,…
Quelle | Übersee
Ziel | Werkshäfen in Duisburg
Vorlauf, Nachlauf | Vorlauf Seeschiffe aus Übersee Nachlauf Transport zu den Hochofengruppen
Zwischenlagerungen | Hafen Rotterdam
verwendete Umschlags-einrichtungen | Schiffsentlader Mobilkräne
Transportdauer | Rotterdam  Duisburg: 28 h Duisburg  Rotterdam: 12 h
Häufigkeit | ca. 30-35 Mio. t/ Jahr
Bildquelle: Thyssenkrupp Steel Europe
Bildquelle: Thyssenkrupp Steel Europe
Quelle: Thyssenkrupp Steel Europe
Walsum
Schwelgern
Hochofengruppen Duisburg
Rotterdam
Duisburg
Bildquelle: Thyssenkrupp Steel Europe
Notes: Die Thyssenkrupp Steel versorgt ihre Hochöfen bzw. ihre Kokerei mit Rohstoffen. Dazu werden Rohstoffe wie Erz, Pellets, Zuschlagstoffe und -mittels, Koksgruß, Sinter, Kohle, Koks und sonstige Materialien angeliefert.
Die Rohstoffe werden vom Hafen Rotterdam nach Duisburg per Binnenschiff transportiert. Die Transportzeiten betragen 28 Stunden von Rotterdam nach Duisburg und von Duisburg nach Rotterdam 12 Stunden. Dabei werden circa 250 km am Rhein zurückgelegt.
Die Transporte von Rotterdam nach Duisburg werden von der Reederei Thyssenkrupp Veerhaven mit Schubschiffen durchgeführt. Die Flotte der Reederei Thyssenkrupp Veerhaven umfasst 10 Schubboote (7 eigene) und 117 Schubleichter (100 eigene). Im Normalfall werden pro Schubboot 6 Leichter eingesetzt, somit können 16.800 Tonnen transportiert werden, in Ausnahmefällen (Niedrigwasser) werden nur vier Leichter eingesetzt. Je Schubleichter können maximal 2.800 Tonnen in Abhängigkeit vom Wasserstand transportiert werden.
Die verwendete Logistikinfrastruktur im Hafen Rotterdam umfasst Hafenterminals zur Be- und Entladung von See- und Binnenschiffen, sowie Lagerplätze für Kohle und Erze. In Rotterdam werden die Seeschiffe entladen, die gelieferten Rohstoffe werden zwischengelagert und sortiert. Binnenschiffe und Bahnwaggons werden für den Weitertransport der Güter beladen.
Ziel der Rohstoffe sind die Werkshäfen der Thyssenkrupp Steel in Duisburg. Die Anlieferung mit dem Binnenschiff erfolgt in den Häfen in Walsum und Schwelgern. Von Walsum/Schwelgern gelangen die Rohstoffe zu den Hochofengruppen in Duisburg. In den Häfen in Walsum und Schwelgern gibt es acht Schiffsentlader sowie Mobilkräne für Erze, Kohle und Brammen. Außerdem gibt es vier Beladeanlagen für Hüttensand, Schlacke und Stahlerzeugnisse sowie eine gedeckte Umschlagsanlage für den Versand von nässeempfindlichen Stahlerzeugnissen.
Insgesamt werden jährlich ca. 30-35 Millionen Tonnen Rohstoffe mit dem Binnenschiff transportiert.
Quelle:
Thyssenkrupp Steel Europe

## Slide 62: Die Wasserstraße Rhein
Der Rhein – (Wirtschafts)geographie
Markt der Rheinschifffahrt
Grundlagen der Binnenschifffahrt
Häfen am Rhein
Praxisbeispiele am Rhein
Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft

## Slide 63: Autonom fahrende Schiffe Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
autonom = eigenständig
teilautomatisch = nicht immer oder nicht zuverlässig automatisch
bereits selbstfahrende Fahrzeuge in modernen Containerterminals eingesetzt
nicht zwingend unbemannt
  Navigation nicht einzige Aufgabe am Schiff  Wartung, Reparaturen, Inspektion
  unbemannte Schiffe: maschinell während der Fahrt oder im Hafen
heutige Assistenzsysteme:
  Binnenschiff kann ohne menschliches Eingreifen Binnengewässer entlang fahren
  Voraussetzung: keine Störung durch andere Verkehrsteilnehmer
Quelle: MUNIN, YouTube, van den Boogard et al, Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet
Bildquelle: https://www.industr.com/de/rolls-royce-entwickelt-autonom-fahrende-containerschiffe-1766767
Notes: Autonom bedeutet selbstbestimmt oder eigenständig. Es geht hierbei um allein operierende Binnenschiffe, welche Güter von einem Start- zu einem Zielpunkt transportieren und sich dabei selbständig in das Verkehrsgeschehen eingliedern und die Verkehrsvorschriften befolgen.
Von teilautomatisch spricht man, wenn Schiffe nicht immer oder nicht zuverlässig automatisch fahren.
Automatisch fahrende Schiffe müssen nicht zwingend unbemannt sein, denn das Navigieren des Schiffes ist nicht die einzige Aufgabe am Schiff. Weitere Aufgaben sind zum Beispiel die Wartung, Reparaturen und Inspektionen. Bei unbemannten Schiffen können diese Aufgaben entweder während der Fahrt maschinell oder im Hafen nachdem die Fahrt abgeschlossen ist durchgeführt werden.
Durch die heutigen Assistenzsysteme ist es möglich, dass Binnenschiffe ohne menschliches Eingreifen Binnengewässer entlang fahren. Dies ist aber nur dann möglich, wenn andere Verkehrsteilnehmer nicht stören.
Passendes Video:
Automated Cargo Ships: The Next Transport Revolution? : https://www.youtube.com/watch?v=Z5cTxSjjEXI
Quelle(n):
https://www.youtube.com/watch?v=Z5cTxSjjEXI [06.08.2018]
Industrie- und Handelskammer im Ruhrgebiet (2018), S.9ff.

## Slide 64: Autonom fahrende Schiffe Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
Herausforderung:
  Prognose Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer
  Handlungsstrategien
zur Bewältigung von Herausforderungen wie:
  Wettbewerbsfähigkeit
  Sicherheit
  Nachhaltigkeit
Hürde: Rechtsgrundlage
Bildquelle: ROLLS ROYCE PLC / DER SPIEGEL#
Mehr Informationen über autonom fahrende Schiffe finden sich in der Studie „Autonomes Fahren in der Binnenschifffahrt – Machbarkeitsstudie für ein Testfeld im Ruhrgebiet“ vom IHK und der DST
Quelle: MUNIN, YouTube, van den Boogard et al, Industrie- und Handelskammer im Ruhrgebiet
Notes: Aus den aktuellen Assistenzsystemen ergibt sich die Herausforderung der Autonomie des Binnenschiffes, das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer muss vorhergesagt werden und es müssen Handlungsstrategien für alle Situationen vorliegen.
Autonom oder automatisch fahrende Schiffe können eingesetzt werden um Herausforderungen hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu bewältigen.
Aktuell stellt die Rechtsgrundlage noch eine Hürde für autonom bzw. automatisch fahrende Schiffe dar.
In modernen Containerterminals werden bereits selbstfahrende Fahrzeuge eingesetzt. Autonom fahrende Schiffe können unter anderem bei der Bewältigung von Herausforderungen wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit helfen. Momentan stellt die Rechtsgrundlage noch eine entscheidende Hürde dar.
Quelle(n):
Van den Boogard, M., Feys, A., Overbeek, M., Le Poole, J. (2016): Control concepts for navigation of autonomous ships in ports. URL: https://www.researchgate.net/profile/Robert_Hekkenberg/publication/308695680_Control_concepts_for_navigation_of_autonomous_ships_in_ports/links/57eba3e508ae5a3c9e6351fc/Control-concepts-for-navigation-of-autonomous-ships-in-ports.pdf
http://www.unmanned-ship.org/munin/about/the-autonomus-ship/ [06.08.2018]
Industrie- und Handelskammer im Ruhrgebiet (2018), S.9ff.

## Slide 65: Autonom fahrende Schiffe – Testfeld Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
räumlich begrenztes Gebiet
vorhandene Wasserstraße
Demonstration autonom fahrender Schiffe im Testfeld wichtig:
  reale Daten für Entwicklung Testschiffe
  Akzeptanz Öffentlichkeit
Eigenschaften geeignetes Testfeld:
  Kennzeichnung
  eigene Testschiffe
  erweiterte Landinfrastruktur
  Koordination Testbetrieb durch Kompetenzzentrum
Auswahlkriterien
  navigatorische Herausforderungen
  Verkehrsdichte
  wenig Gefahrgutverkehr
  mindestens ein Hafen
Empfehlung Machbarkeitsstudie:
Testfeld in Rhein-Ruhr-Region
 Abschnitt Dortmund-Ems-Kanal zwischen Hafen Dortmund und der Schleuse Waltrop am besten geeignet
Quelle: Industrie- und Handelskammer im Ruhrgebiet
Notes: Ein Testfeld ist ein räumlich begrenztes Gebiet. Es wird empfohlen eine bereits vorhandene Wasserstraße zu verwenden, da der Bau einer neuen Wasserstraße mit extrem hohen Aufwand verbunden wäre.
Ein Testfeld ist wichtig für die Entwicklung der autonom fahrenden Schiffe, da sie nur so mittels realer Daten getestet werden können. Ihre Entwicklung in der Laborumgebung ist nur bis zu einem gewissen Grad möglich. Außerdem kann so Akzeptanz durch die Öffentlichkeit geschaffen werden.
Ein geeignetes Testfeld erfüllt folgende Eigenschaften:
Es ist als Testfeld gekennzeichnet und es ist allen VerkehrsteilnehmerInnen als Testfeld bekannt.
Es hat zwei eigene Testschiffe zur Verfügung, welche von allen NutzerInnen Testfeldes eingesetzt werden können. Mehre Forschungsprojekte nutzen die Sensoren der Schiffe, somit werden Forschungsmittel effizient verwendet.
Das Testfeld verfügt über eine erweiterte Landinfrastruktur. Welche Komponenten exakt notwendig sind wird sich im Laufe der Entwicklungen herausstellen. Denkbar sind zum Beispiel Funkpeilsender, mobile Datenanbindung mit 5G, etc.
Ein Kompetenzzentrum kontrolliert den Testbetrieb bei mehreren Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
Zusätzlich zu den Eigenschaften, welche als allgemeine Kriterien betrachtet werden können, muss ein Testfeld die folgenden Auswahlkriterien erfüllen:
Für die Erprobung sollen die navigatorischen Herausforderungen moderat sein. Strömungen und stark schwankende Wasserstände werden vermieden. Engstellen und Schleusen dürfen vorliegen.
Die Verkehrsdichte sollte so wie die navigatorischen Herausforderungen moderat oder sogar nur gering sein.
Im Testfeld soll so wenig Gefahrgutverkehr wie möglich stattfinden.
Im Testfeld sollte zumindest ein Hafen sein. Dadurch sollen An-, Ablege- und Wendemanöver möglich sein.
In der Rhein-Ruhr-Region findet der Großteil der Binnenschifffahrt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen statt, daher wird die Binnenschifffahrt in dieser Region auch große Bedeutung beigemessen. Die infrastrukturellen Voraussetzungen der Region ermöglichen die Umsetzung eines Testfeldes. Es können Kanalfahrten sowie Schleusungen und Begegnungsverkehr getestet werden. Auch die Forschung und Lehre sind in den Universitäten der Rhein-Ruhr-Region sehr präsent, diese bieten die für die autonom fahrenden Schiffe notwendige Forschungsexpertise. Bezüglich eines Testfelds gibt es in der Rhein-Ruhr-Region Wasserstraßen verschiedener Klassifizierung und mit unterschiedlichen Verkehrsdichten. Die Machbarkeitsstudie der IHK empfiehlt den Abschnitt des Dortmund-Ems-Kanals zwischen dem Hafen Dortmund der Schleuse Waltrop. Dieser Abschnitt eignet sich bestens für das Testfeld, weil:
Der Abschnitt beinhaltet ausgeglichene navigatorische Schwierigkeiten.
Die Verkehrsdichte ist gering bis moderat.
Es gibt nur ein Ölterminal im Testfeld, dadurch ist die Gefahr eines Zusammenstoßes mit einem Gefahrgutschiff gering.
Der Hafen Dortmund hat mehrere Hafenbecken, in diesen können diverse Anlegemanöver getestet werden.
Schleusenmanöver können an der Schleuse Waltrop getestet werden.
Mehrstündige Streckenfahrten mit einleitenden Maßnahmen an der Landinfrastruktur sind aufgrund der Länge des Abschnitts von ca. 20 km möglich.
Quelle(n):
Industrie- und Handelskammer im Ruhrgebiet (2018), S.9ff.

## Slide 66: Digitalisierung Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
Trend, der alle Bereiche unseres Lebens und somit auch die Logistik betrifft
verbessert das Verkehrs- als auch das Transportmanagement
Wie?
  durch einen akkurateren Informationsfluss bezüglich
    Verkehrs- und Infrastrukturbedingungen
    genauen Lage von Transportmitteln und Gütern
Das Teilen und der verbesserte Zugang zu digitalen Transportinformationen entlang der Supply Chain unterstützt einen nahtlosen Informationsfluss.
Quelle: Europäische Kommission
Bildquelle: pixabay
Notes: Ein Trend der alle Bereiche unseres Lebens und somit auch die Logistik betrifft ist die Digitalisierung. Durch einen akkurateren Informationsfluss bezüglich Verkehrs- und Infrastrukturbedingungen, sowie der genauen Lage von Transportmitteln und Gütern ist es der Digitalisierung möglich sowohl das Verkehrs- als auch das Transportmanagement zu verbessern. Das Teilen und der verbesserte Zugang zu digitalen Transportinformationen entlang der Supply Chain unterstützt diesen nahtlosen Informationsfluss.
Passende Videos:
Einfach erklärt: Digitalisierung: https://www.youtube.com/watch?v=SyE1j0e73LQ
Distribution 4.0 - Digitalisierung der Logistik: https://www.youtube.com/watch?v=9A-jPCIRwdg
digiTALENTE - Digitalisierung und Industrie 4.0 erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=WuypbhrC3Yw
Quelle(n):
Europäische Kommission: Logistics and multimodal transport, Digitalisation of Transport and Logistics and the Digital Transport and Logistics Forum, online unter URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/digitalisation-transport-and-logistics-and-digital-transport-and_en [01.10.2018]

## Slide 67: Blockchain Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
Vorteile der Blockchain:
  detaillierte Zugangskontrolle
  Integrität der Daten der Blockhain
  große Netzausfallsicherheit
  kein Vertrauen gegenüber anderen notwendig
  dritte Instanzen nicht notwendig
  hohe Prozessintegrität
  große Transparenz
„Grundsätzlich ist die Blockchain ein elektronisches Register für digitale Datensätze, Ereignisse oder Transaktionen, die durch die Teilnehmer eines verteilten Rechnernetzes verwaltet werden.“ (Schlatt, V. et al.)
Quelle: Schlatt, V., et al., Open Insights
Notes: „Grundsätzlich ist die Blockchain ein elektronisches Register für digitale Datensätze, Ereignisse oder Transaktionen die durch die Teilnehmer eines verteilten Rechnernetzes verwaltet werden.“ (Schlatt, V., et al.)
Die Verwendung der Blockchain bietet für ihre Nutzer/innen mehrere, vielfältige Vorteile. Eine detaillierte Zugangskontrolle wird dadurch möglich, dass die Nutzung von Daten der Blockchain nur durch einen privaten Schlüssel zugelassen wird. Die Integrität der Daten der Blockchain wird durch die Verwendung von Hashes, Referenzen zu dem jeweiligen vorherigen Block und einen Zeitstempel für jeden Block sichergestellt. Die große Netzausfallsicherheit der Blockchain wird unter anderem dadurch gewährleistet, dass es keinen Single Point of Failure gibt. Da jeder Knoten selbständig prüft, ob die Gültigkeit der Transaktionen und Blöcke prüft ist kein Vertrauen gegenüber Anderen nötig, außerdem wird keine dritte Instanz benötigt. Da der Programmcode nachdem die Prozesse ablaufen klar definiert ist, ist eine hohe Prozessintegrität gewährleistet. Das Blockchain-System zeichnet sich durch große Transparenz aus, da jeder Knoten die Transaktionshistorie einsehen kann.
Passende Videos:
Blockchain - So profitieren Kunden und Logistik vom transparenten System: https://www.youtube.com/watch?v=L250oRMy8po
Wie funktioniert eine Blockchain – Einfach erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4
TED Talks: The Blockchain Explained Simply: https://www.youtube.com/watch?v=KP_hGPQVLpA
Quelle(n):
Schlatt, V., Schweizer, A., Urbach, N., and Fridgen, G. 2016. Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Potenziale. Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT
https://www.openinsights.de/so-funktioniert-das-blockchain/ [06.08.2018]

## Slide 68: NRMM-EU-Verordnung 2016/1628 Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
Richtlinie über Generator- und Hauptantriebsmaschinen
Abgasgrenzwerte
Stichtag: 01.01.2019 für Emissionsgrenzwerte für Motoren bis 300 kW Leistung in Kraft
  für leistungsstärkere Motoren  Übergangsfristen
kein Messprinzip
Europäische Binnenschifffahrtsmarkt für Motoren = klein
hohe Entwicklungs- und Zertifizierungskosten
Nachrüstungen
Verordnung „über die Anforderungen in Bezug auf die Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typgenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte“
(Europäische Union, 2016)
Quelle: Europäische Union, Nutsch, Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V.
Problem: Hauptantrieb
Motoren über 300 kW
Ab nächstem Jahr dürfen derzeit verfügbare und zertifizierte Aggregate nicht mehr eingebaut werden!
 Was nun?
Notes: Die NRMM-EU-Verordnung 2016/1628 ist eine Verordnung „über die Anforderungen in Bezug auf Emissionsgrenzwerte für gasförmige Schadstoffe und luftverunreinigende Partikel und die Typengenehmigung für Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte“ (Europäische Union, 2016). Das bedeutet, dass es sich bei der NRMM-EU-Verordnung um eine Richtlinie bezüglich der Abgaswerte über Generator- und Hauptantriebsmotoren handelt. Als Stichtag wurde der 01.01.2019 festgelegt, zu diesem Zeitpunkt traten die Emissionsgrenzwerte für Motoren bis zu 300 kW Leistung in Kraft. Für leistungsstärkere Motoren gibt es noch Übergangsfristen.
Die Maschinen müssen durch die verantwortlichen Stellen zertifiziert werden. Derzeit gibt es noch kein Messprinzip für Messungen der Behörden im laufenden Betrieb, dies macht die Zertifizierung sehr teuer und aufwendig. Die Lage wird zusätzlich dadurch verschärft, dass der europäische Binnenschifffahrtsmarkt für Motoren sehr klein ist, dass führt zu hohen Entwicklungs- und Zertifizierungskosten pro Motor.
Nachrüstungen sind sehr teuer und nur schwer möglich, da der gebotene Platz in Motorenräumen minimal ist. Außerdem sind nachgerüstete Leitungen unsicherer.
Die Richtlinie für Motoren bis 300 kW Leistung ist nicht das Hauptproblem der Binnenschifffahrt. Für den Hauptantrieb werden Motoren mit über 300 kW Leistung benötigt, die derzeit verfügbaren und zertifizierten Aggregate, können ab Ende 2019 nicht mehr eingebaut werden. Dies stellt die größte Sorge und Herausforderung für die Binnenschifffahrt dar, deren mögliche Lösung wird auf der nächsten Folie diskutiert.
Quelle(n):
Europäische Union (2016)
Michale Nutsch (6/2018), S.128f.
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V (8/2018), S.26f.

## Slide 69: NRMM-EU-Verordnung 2016/1628 Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
Aktuell zur Leistungserzeugung verwendet:
Diesel- oder Elektromotoren
Gas- oder Dampfturbinen
Gasmotoren oder Dual-Fuel-Antriebe (Motoren, die für den Betrieb mit herkömmlichem Dieselkraftstoff und mit Flüssigerdgas)
kombinierte Systeme z.B. CODAD-Antrieb (Combined Diesel and Diesel)
Zukünftig?
 Einhaltung der NRMM-Richtlinie erforderlich!
 mögliche Lösung: Marinisierung von Motoren
Marinisierung = Anpassung an den Schiffsbetrieb
teure Lösung, Betriebssicherheit?
Motoren nicht für Schiffsbetrieb geeignet
  Leistung
  maximale Betriebsstunden
  dauerhafte Beanspruchung
  Störanfälligkeit
maximal 560 kW Leistung  Schiffe benötigen regelmäßig über 1.500 kW Leistung
nächste Folie:
mögliche zukünftige Antriebstechnologien
Quelle: Pfaff, Nutsch, Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V.
Notes: Zunächst soll kurz erklärt werden, welche Aggregate aktuell zur Leistungserstellung verwendet werden, es soll also der Status Quo präsentiert werden, bevor auf die Zukunft eingegangen wird. Das Aggregat zur Leistungserstellung ist der wichtigste Teil der Antriebsanlage eines Schiffes. Meistens sind diese Aggregate Diesel- oder Elektromotoren, Gas- oder Dampfturbinen, Gasmotoren oder Dual-Fuel-Antriebe, Motoren, welche für den Betrieb mit Dieselkraftstoff und mit Flüssigerdgas (LNG) geeignet sind. Es können auch kombinierte Systeme verwendet werden, ein aktuelles Beispiel ist der CODAD-Antrieb. Beim CODAD-Antrieb werden zwei Dieselmotoren über Kupplungen und ein Sammelgetriebe auf die Antriebswelle geschaltet.
Die NRMM-EU-Verordnung muss eingehalten werden, dazu sind Motoren nötig, die ihren Anforderungen entsprechen. Derzeit sind solche Motoren für Binnenschiffe nicht verfügbar. Ein möglicher Lösungsansatz ist die Marinisierung (Anpassung an den Schiffsbetrieb) von Motoren, die nicht für den Einsatz im Schiff bestimmt sind. Bei diesen Motoren handelt es sich um moderne LKW-Motoren oder andere „nonroad“-Motoren. Allerdings dürfen diese Motoren maximal 560 kW Leistung haben. Derzeit wird noch an dieser Lösung gearbeitet, wobei sie teuer ist und die Betriebssicherheit erst getestet werden muss. Die Anforderungen an Motoren, um sie auf Schiffen einsetzen zu können sind sehr speziell. Vor allem die LKW-Motoren sind hinsichtlich ihrer Leistung, der maximal vorgesehenen Betriebsstunden, der dauerhaften Beanspruchung und ihrer Störanfälligkeit nicht für den Einsatz bei Schiffen konstruiert. Die Motoren dürfen maximal eine Leistung von 560 kW haben, Schiffe benötigen regelmäßig eine Leistung von bis zu 1.500 kW oder mehr. Es wären also mehrere Motoren nötig, um die nötige Leistung zu erlangen, so viel Platz ist im Maschinenraum nicht gegeben, außer durch Umbauten in Millionenhöhe. Dadurch ist der Einsatz dieser Motoren für viele BinnenschifferInnen keine Alternative.
Quelle(n):
Pfaff M. (2018) Antriebsanlagen. In: Schiffsbetriebstechnik. Springer Vieweg, Wiesbaden
Michale Nutsch (6/2018), S.128f.
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V (8/2018), S.26f.

## Slide 70: Antriebstechnologien Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
LNG = Liquefied Natural Gas
  alternativer Treibstoff
  2 Bunkerstationen am Rhein (Rotterdam, Amsterdam)
  Herausforderungen: wenige Tankstellen, Sicherheit, hohe Investitionskosten
  Chancen: sehr umweltfreundlich, Preissituation, Nutzung und Handel steigen
nuklearer Antrieb
  einzige Technologie, bei der Null CO2, CH4, NOx, SOx ausgestoßen werden
  1960: drei Handelsschiffe mit Atomantrieb gebaut, um über Technologie zu forschen
  viertes Schiff: Pionier hinsichtlich Funktion und Atomantrieb, immer noch in Verwendung
  alle vier Schiffe  Experimente!
  Atomantrieb: zukünftig Potenzial in Seeschifffahrtsnichen
  Grundvoraussetzung: Rechtsgrundlage
  Argumente gegen Einführung Atomantrieb: transnationale und mobile Natur Schifffahrt, maritimes Regulierungssystem  fragmentiert und unsicher
Bildquelle: Oil Industry Insight
Quelle: diverse
Notes: LNG ist eine Abkürzung und steht für Liquefied Natural Gas, also flüssiges Erdgas und ist ein alternativer, neuer Treibstoff. Erdgas wird auf -162° abgekühlt, dadurch wird das Volumen soweit verringert, dass LNG 600 mal weniger Platz benötigt als natürliches Gas. Am Rhein gibt es aktuell 2 Bunkerstationen, eine befindet sich in Rotterdam und die andere in Amsterdam. In Österreich gibt es eine LNG-Tankstelle, diese befindet sich am Ennshafen. Die Pioniere im Bereich Flüssiggas als Treibstoff für Schiffe sind die skandinavischen Länder, insbesondere Norwegen, allerdings beschäftigen sie sich primär mit der Hochseeschifffahrt. LNG ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert, unter anderem operativen, da es nur sehr wenige Tankstellen gibt, des Weiteren sind Sicherheitsfragen noch ungeklärt. Außerdem ist der Bau eines mit LNG betriebenen Schiffes sehr kostenaufwendig. Ein weiteres Problem ist das Infrastrukturbetreiber erst in Infrastruktur investieren werden, wenn ausreichend Nachfrage vorhanden ist und Schiffsbetreiber werden erst in LNG Schiffe investieren, wenn sie die nötige Infrastruktur zur Verfügung haben. LNG ist sehr umweltfreundlich, es verursacht keinerlei Verschmutzungen, selbst wenn es ausläuft, außerdem ist es emissionsarm. Momentan ist die Preislage von LNG sehr stabil und der Preis ist wettbewerbstauglich. Trotz der mangelnden Infrastruktur steigt die Nutzung und auch der Handel von LNG:
In den 1960ern wurden drei experimentelle Handelsschiffe gebaut. Sie wurden unabhängig voneinander für das Lernen und Demonstrieren der Technologie entwickelt. Es wurde ein viertes Schiff, welches noch eingesetzt wird gebaut. Es gilt als Pionier hinsichtlich seiner Logistikfunktionen und seinem nuklearen Antriebssystem. Die Anwendung des nuklearen Antriebs hat Potenziale in einigen Nischen der Seeschifffahrt. Ein bedeutendes Potenzial ist die militärische nukleare Antriebsanwendung in den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und Indien. Eine Grundvoraussetzung für den Einsatz von nuklearen Antrieben ist ein Regulierungssystem, in dem diese Antriebe arbeiten können. Argumente gegen eine Wiedereinführung des nuklearen Antriebs sind die transnationale und mobile Natur der Schifffahrt und das maritime Regulierungssystem, welches sehr fragmentiert und unsicher ist. Nur in Ländern, in denen die Politik Grund für Investitionen in nukleare Antriebe bietet, besteht Potenzial für nichtmilitärische Atomschiffe.
CO2 = Kohlenstoffdioxid, CH4 = Methan, NOx = Stickoxide, SOx = Schwefeloxide
Passende Videos:
Liquefied Natural Gas (LNG) 101: https://www.youtube.com/watch?v=WyZTuzUzR68
From Plant to Plant – The LNG Process: https://www.youtube.com/watch?v=s9oMknya7Rg
Quelle(n):
https://www.youtube.com/watch?v=WyZTuzUzR68
http://www.lngmasterplan.eu/images/D_111__Status_Quo__Trend_Analysis_-_Danube_and_Italy_v2.1_FINAL_2015-3-12.pdf S.24
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Aymelek/publication/274379729_Challenges_and_opportunities_for_LNG_as_a_ship_fuel_source_and_an_application_to_bunkering_network_optimisation/links/55e5bf9f08aecb1a7ccd4ab6.pdf S.768
Halvor Schøyena, Kenn Steger-Jensen (2017): Nuclear propulsion in ocean merchant shipping: The role of historical experiments to gain insight into possible future applications. In: Journal of Cleaner Production, Volume 169, S.152-160.

## Slide 71: Quiz Binnenschifffahrt: Ein Blick in die Zukunft
Welchen Bereich der Logistik verbessert die Digitalisierung insbesondere?
Verkehrs- und Transportmanagement
Lagerhaltung
Kommissionierung
Umschlag
Bildquelle: pixabay
Notes: Welchen Bereich der Logistik verbessert die Digitalisierung insbesondere?
Verkehrs- und Transportmanagement

## Slide 72: Memory Abschlussübung
Aufteilung zuerst in Gruppen, jede Gruppe erstellt dann ein Memory zum Thema
„Die Wasserstraße Rhein“.
Bei der Erstellung eures Memorys fertigt ihr Kärtchen an, von denen immer zwei zusammengehören. Auf den zusammengehörenden Kärtchen können eine Frage und eine Antwort oder ein Begriff und eine Erklärung/Definition stehen.
Sobald alle Gruppen ihr Memory gestaltet haben, tauschen die Gruppen untereinander, sodass jede Gruppe das Memory einer anderen Gruppe durchspielt.
Bildquelle: pixabay

## Slide 73: RETrans REWWay, RERoad, RERail, REEcoTrans
RETrans hier finden sich allgemeine Informationen zum Thema Logistik und Gütertransport sowie über Berufe in diesen Bereichen
REWWay auf dieser Seite finden sich unterschiedliche Lehrmaterialien zum Thema Transport mit dem Binnenschiff
RERoad auf dieser Seite finden sich unterschiedliche Lehrmaterialien zum Thema Straßengüterverkehr
RERail auf dieser Seite finden sich unterschiedliche Lehrmaterialien zum Thema Transport mit der Schiene
REEcoTrans auf dieser Seite finden sich unterschiedliche Lehrmaterialien zum Thema nachhaltiger Gütertransport

## Slide 74: Zusatzinformationen
Wir hoffen unser Foliensatz hat Ihren Ansprüchen entsprochen!
- Sie können den Foliensatz gerne Ihren Wünschen und Anforderungen entsprechend adaptieren und für Ihren Unterricht/ für Ihre Vorträge verwenden.
Dieser Foliensatz ist Teil eines Lehrmittelpakets, passend zu ihm gibt es eine Video-Bibliothek, eine Linksammlung und vier Rollenspiele als Übungen.

## Slide 75: Quellenverzeichnis
Betz G. (2011) Das Ruhrgebiet – europäische Stadt im Werden? Strukturwandel und Governance durch die Kulturhauptstadt Europas RUHR.201052. In: Frey O., Koch F. (eds) Die Zukunft der Europäischen Stadt. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt e. V. : Daten & Fakten 2016/2017. URL: https://www.binnenschiff.de/content/wp-content/uploads/2017/09/Daten_und_Fakten_2016_2017_screen.pdf [14.08.2018]
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (2018): Daten& Fakten 2017/2018.
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e. V.: Keine großen Motoren in Sicht. In: Schifffahrt Hafen Bahn und Technik, Ausgabe 8/2018. S.26f.
Central Commission for the navigation of the Rhine (2017): Market observation for inland navigation in Europe. URL: https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om17_II_en.pdf [09.07.2018]
DeltaPort GmbH & Co. KG (2017). URL: https://www.deltaport.de/ [06.08.2018]
Duisburger Hafengesellschaft AG: Entwicklung von brachliegenden Industrieflächen zu modernen Logistikarealen (brownfield development). URL: https://www.duisport.de/unternehmen/logport.html [06.08.2018]
Duisburger Hafengesellschaft AG: Wir gestalten den Wandel, URL: https://www.duisport.de/kompetenzen/industrieflaechen-logisitkimmobilien/das-logport-konzept-logport/ [22.10.2018]
Duisport Gruppe (2016): Geschäftsbericht 2016. URL: http://presse.duisport.de/media/files/598485c058f9d-duisport_gb_2016_de.pdf [03.08.2018]
Elwis, URL: https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Binnenschifffahrtsrecht/RheinSchPV/Zweiter-Teil/Kapitel-10/--10-01/--10-01-node.html [09.01.2018]
Europäische Kommission: Inland Waterways. URL: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland_en [17.09.2018]
Europäische Kommission: Logistics and multimodal transport, Digitalisation of Transport and Logistics and the Digital Transport and Logistics Forum, online unter URL: https://ec.europa.eu/transport/themes/logistics-and-multimodal-transport/digitalisation-transport-and-logistics-and-digital-transport-and_en [01.10.2018]
Europäische Union (2016): VERORDNUNG (EU) 2016/1628 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES. In: Amtsbaltt Europäische Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1628&from=DE [18.01.2019]
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML: Synchromodalität. URL: https://www.iml.fraunhofer.de/de/abteilungen/b3/verkehrslogistik/dienstleistungen/synchromodalitaet.html [06.08.2018]
Hafen Hamburg (2016): Der Hamburger Hafen Daten und Fakten.
Hafen Hamburg (2017): Jahrespressekonferenz 2017.
Halvor Schøyena, Kenn Steger-Jensen (2017): Nuclear propulsion in ocean merchant shipping: The role of historical experiments to gain insight into possible future applications. In: Journal of Cleaner Production, Volume 169, S.152-160.
IHK Lehrstellenbörse: Binnenschiffer/-in, URL: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/profession/1093/view.html [22.10.2018]
Industrie- und Handelskammer im Ruhrgebiet (2018): Autonomes Fahren in der Binnenschifffahrt./Machbarkeitsstudie für ein Testfeld im Ruhrgebiet.
Konradin Medien Gm2014-2018): Schiff, Schifffahrt. URL: https://www.wissen.de/lexikon/schiff-schifffahrt [09.07.2018]
Kummer, S. (2010): Einführung in die VerkehrswirtschaftbH (, 2. Aufl., Wien: Facultas WUV
Linden W. (1966) Dr. Gablers Verkehrs-Lexikon. Gabler Verlag, Wiesbaden.
Logistikum: Über das Logistikum. URL: https://www.logistikum.at/ [19.12.2018]
Logistikum: Darauf sind wir stolz. URL: https://www.logistikum.at/ [19.12.2018]

## Slide 76: Quellenverzeichnis
MUNIN (2016):The Autonomous Ship. URL: http://www.unmanned-ship.org/munin/about/the-autonomus-ship/ [06.08.2018]
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (2018): DER NIEDERRHEIN IN ZAHLEN 2017/2018, Duisburg.
Niederrheinische Industrie- und Handelskammer: Wirtschaftsförderer und Motor im Strukturwandel/Über uns. URL: https://www.ihk-niederrhein.de/hauptnavigation/ueber-uns [19.12.2018]
Michael Nutsch: Technisch möglich, Zertifizierung fraglich. In: Schifffahrt Hafen Bahn und Technik, Ausgabe 6/2018.
Observatory of European inland navigation: Rhine. URL: http://www.inland-navigation.org/river/rhine/ [09.07.2018]
Open Insights (2018): So funktioniert das: Die Blockchain. URL: https://www.openinsights.de/so-funktioniert-das-blockchain/ [06.08.2018]
Pfoser, S., Putz L., Schauer, O., Berger, T., Prandstetter, M. (2017): Innovative Konzepte in Transport, Logistik und SCM. Kritischer Erfolgsfaktoren von Synchromodalität und deren Umsetzung in Österreich. In: Dörner, K., Prandstetter, M., Starkl, F., Wakolbinger, T. (Hrsg.): Jahrbuch der Logistikforschung. Innovative Anwendungen, Konzepte & Technologien. Linz: Trauner Verlag, 1-10
Port of Amsterdam, URL: https://www.portofamsterdam.com/de [03.08.2018]
Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030: Gesamtprojekt/ W 27 Abladeverbesserung und Sohlenstabilisierung am Rhein zwischen Duisburg und Stürzelberg. URL: http://www.bvwp-projekte.de/wasserstrasse/w27/w27.html#h1_uebersicht [19.12.2018]
Pfaff M. (2018) Antriebsanlagen. In: Schiffsbetriebstechnik. Springer Vieweg, Wiesbaden
Saiga Antelope (2014): AB0501 Green Logistics - Fact or Fad? Video: https://www.youtube.com/watch?v=E5ywje44-tg [10.07.2018]
Saiga Antelope of S01 (2015): AB0501 Green Logistics: Fact or Fad? Video: https://www.youtube.com/watch?v=MX2N8uATfzs [10.07.2018]
Saroha R. (2014): Green Logistics & its Significance in Modern day Systems. Dew Delhi. Online: http://www.ripublication.com/iraer-spl/iraerv4n1spl_14.pdf [09.07.2018]
Schlatt, V., Schweizer, A., Urbach, N., and Fridgen, G. 2016. Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Potenziale. Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Informationstechnik FIT. URL: https://www.fit.fraunhofer.de/content/dam/fit/de/documents/Blockchain_WhitePaper_Grundlagen-Anwendungen-Potentiale.pdf [06.08.2018]
Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort e. V.: Die Schifferbörse. URL: http://schifferboerse.org/ [19.12.2018]
TEDx Talks, Tom Pathuis (2015): Sustainability of supply chains in the age of information. Video: https://www.youtube.com/watch?v=zKOkEEmtlIo [10.07.2018]
TERRITORY EMBRACE GmbH: Gehalt und Verdienst Binnenschier/in. URL: https://www.ausbildung.de/berufe/binnenschiffer/gehalt/ [20.12.2018]
Uehlinger, Urs/ Arndt, Hartmut/ Wantzen, Karl M./ Leuven, Rob S. E. W.: Rivers of Europe. Chapter 6 The Rhine River Basin, 2009.
Van den Boogard, M., Feys, A., Overbeek, M., Le Poole, J. (2016): Control concepts for navigation of autonomous ships in ports.
viadonau (2013): Handbuch der Donauschifffahrt , Wien. Bestellen : http://www.viadonau.org/newsroom/publikationen/handbuch-der-donauschifffahrt/
Wolfgang Kronen / Roland Richter (2017): „Einwohnernetwicklung in Duisburg zum Jahresbeginn 2017“. URL: https://www.duisburg.de/vv/medien/dez_i/textbeitrag012017.pdf [06.08.2018]
World Wide Inland Navigation Network: Europe, The Rhine. URL: https://www.wwinn.org/the-rhine [03.08.2018]
YouTube: Automated Cargo Ships: The Next Transport Revolution?. Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z5cTxSjjEXI [06.08.2018]
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein (2018): Abladeoptimierung Mittelrhein, online unter URL: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Bauprojekte/Abladeoptimierung_Mittelrhein/index.html [29.10.2018]
Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (2018): JAHRESBERICHT 2018 EUROPÄISCHE BINNENSCHIFFFAHRT MARKTBEOBACHTUNG, URL: https://www.inland-navigation-market.org/wp-content/uploads/2018/09/CNR_annual_report_DE_2018_BD.pdf [22.10.2018]